PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych odcinek w km rob. 0+000 – 0+900,86

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 – 0+900,86 | km | 0,90086 |
|  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-V |  |  |
| 2. | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie gr. kat. III – zużycie na miejscu , wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 350,60 |
| 3. | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 67,20 |
|  | D.02.03.01 | Nasypy z gruntów kat. I-IV |  |  |
| 4. | D.02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 620,40 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 21-30 cm |  |  |
| 5. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI koryto poszerzenia w km rob. 0+820 – 0+900,86 - 46,70 m2 30,00m x 5,30m = 156,40 m2 , rozjazdy bitumiczne: 204,96 m2 | m2 | 408,06 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 6. | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszyw łamanych gr. 10 cm koryto poszerzenia w km rob. 0+820 – 0+900,86 - 46,70 m2 30,00m x 5,30m = 156,40 m2 , rozjazdy bitumiczne: 204,96 m2 | m2 | 408,06 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 7. | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszyw łamanych gr. 20 cm koryto poszerzenia w km rob. 0+820 – 0+900,86 - 46,70 m2 30,00m x 5,30m = 156,40 m2 , rozjazdy bitumiczne: 204,96 m2 | m2 | 408,06 |
|  | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 8. | D.04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - wg tabeli wyrównania podbudowy | m3 | 975,80 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm |  |  |
| 9. | D.05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W o grubości 4 cm ( warstwa wiążąca ) wraz z transportem mieszanki km rob. 0+000 – 0+900,86 , 900,86 m x 5,08 m = 4 576,37 m2 rozjazd y : km 0+138,30 str. P 46,00 m2 , km 0+478,30 str. P 48,60 m2 km 0+687,59 str. P 41,00 m2 , km 0+694,80 str. L 58,80 m2 Razem : 4 770,77 m2 | m2 | 4 770,77 |
|  | D.05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm |  |  |
| 10. | D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem mieszanki wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w km rob. 0+000 – 0+900,86 900,86 m x 5,00 m = 4 504,30 m2 rozjazd y : km 0+138,30 str. P 45,30 m2 , km 0+478,30 str. P 47,98 m2 km 0+687,59 str. P 40,48 m2 , km 0+694,80 str. L 58,00 m2 Razem : 4 696,24 m2 | m2 | 4 696,24 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych odcinek w km rob. 0+000 – 0+900,86

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 11. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w km rob. 0+000 – 0+900,86 900,86 m x 1,50 m x 2 str. = 2 702,58m2 , ( - Dł. Zjazdów 64,0 m x1,50m = 96,00 m2) zjazdy : 1,00 m x 5,00 m x 2 str. x 9 szt = 90,00 m2 | m2 | 2 696,58 |
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 12. | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - rury HDPE SN 8 o średnicy 40 cm wraz z późniejszym zasypaniem - wg wykazu robót na zjazdach | m | 77,00 |
| 13. | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 30cm fi 40 cm : 77,00 m x 0,50 m x 0,30 m = 11,55 m2 | m3 | 11,55 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu |  |  |
| 14. | D.03.01.01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego ( polnego ) o wys. 16-20 cm na zaprawie cementowej. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów ; ścianka czołowa przy zjazdach: 8 szt. x 3,00 m x 2 str. = 48,00 m2 | m2 | 48,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |
| 15. |  | Inwentaryzacja powykonawcza ( 4 egz. ) | kpl | 1,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2015-07-10 |