PRZEDMIAR ROBÓT

odnowa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B w miejscowości Siemiatycze - Stacja

|  | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.03.02.01 | Przebudowa linii |
| 1. | D-03.02.01 | 04 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych / studni rewizyjnych | szt | 9,00 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 2. | D-04.03.01 | 04 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie lokalizacja odcinków wg wskazania Zamawiającego odc. I 215,00 m x 0,50 m ( średnio ) x 2 str. = 215,00 m2 odc. II 250,00 m x 0,50 m ( średnio ) x 2 str. = 250,00 m2 odc. III 216,00 m x 0,50 m ( średnio ) x 2 str. = 216,00 m2 odc. IV 285,00 m x 0,50 m ( średnio ) x 2 str. = 285,00 m2 Razem : 966,00 m2 | [m2] | 966,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 3. | D-04.03.02 | 04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową odc. I 45,00 m x 6,10 m (średnio) + 170,00 m x 6,30 m (średnio) = = 1 345,50 m2 zjazd w drogę gminną w kierunku do „PATER FIRMY 0,50 x ( 32,00 m + 20,00 m ) x 5,00 = 130,00 m2 skos : 0,50 x 10,00 m x 4,00 m = 20,00 m2 odc. II 250,00 m x 6,50 m (średnio) = 1 625,00 m2 odc. III 216,00 m x 7,50 m (średnio) = 1 620,00 m2 zjazd w drogę gminną w kierunku przejazdu kolejowego : 30,00 m x 1,00 m = 30,00 m2 odc. IV 285,00 m x 7,50 m (średnio) = 2 137,50 m2 Razem : 4 770,50 m2 | [m2] | 6 908,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym |
| 4. | D-04.08.01 | 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową wraz z transportem przyjęto szacunkowo : 10,00 t | [t] | 10,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 5. | D-05.03.05 | 13 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ) , śr. grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej odc. I 45,00 m x 6,10 m (średnio) + 150,00 m x 6,30 m (średnio) = 1 219,50 m2 zjazd w drogę gminną w kierunku do „PATER FIRMY 0,50 x ( 32,00 m + 20,00 m ) x 5,00 = 130,00 m2 skos : 0,50 x 10,00 m x 4,00 m = 20,00 m2 odc. IV 285,00 m x 7,50 m (średnio) = 2 137,50 m2 Razem : 3 507,00 m2 | [m2] | 3 507,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

odnowa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B w miejscowości Siemiatycze – Stacja

|  | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | D-05.03.05 | 12 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ) , śr. grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej odc. I 20,00 m x 6,30 m (średnio) = 126,00 m2 odc. II 250,00 m x 6,50 m (średnio) = 1 625,00 m2 odc. III 216,00 m x 7,50 m (średnio) = 1 620,00 m2 zjazd w drogę gminną w kierunku przejazdu kolejowego : 30,00 m x 1,00 m = 30,00 m2 Razem : 3 401,00 m2 | [m2] | 3 401,00 |
| D-05.03.11 | Frezowanie |
| 7. | D-05.03.11 | 03 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 5 cm , z odwiezieniem urobku odc. I wcinka na początku i końcu remontowanego odcinka oraz na wlocie w drogę boczną : przyjęto : 32,40 m2 odc. II wcinka na początku i końcu remontowanego odcinka , przyjęto : 13,00 m2 odc. III wcinka na początku i końcu remontowanego odcinka oraz w drogę boczną w stronę przejazdu kolejowego , przyjęto : 45,00 m2 odc. IV frezowanie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej : przyjęto szacunkowo : 150,00 m2 wcinka na początku i końcu remontowanego odcinka : przyjęto : 15,00 m2 Razem : 255,40 m2 | [m2] | 255,40 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-07-12 |