PRZEDMIAR ROBÓT

remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1763B ulica Armii Krajowej

|  | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |
| 1. | D-01.03.02 | 17 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki | m | 185,00 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 2. | D-04.03.01 | 04 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 185,00 m x 9,10 m ( średnio ) = 1 683,50 m2 Wjazd do „POLSER”:0,50x(12,00+6,00) x 4,50 = 40,50 m2 | [m2] | 1 724,00 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 3. | D-04.03.02 | 04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 185,00 m x 9,10 m ( średnio ) = 1 683,50 m2 Wjazd do „POLSER”:0,50x(12,00+6,00) x 4,50 = 40,50 m2 Łączna powierzchnia : 1 724,00 m2 | [m2] | 1 724,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | 01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ) , śr. grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 185,00 m x 9,10 m ( średnio ) = 1 683,50 m2 Wjazd do „POLSER”:0,50x(12,00+6,00) x 4,50 = 40,50 m2 Łączna powierzchnia : 1 724,00 m2 w ofertowej cenie jednostkowej uwzględnić regulację wysokości 5 szt. studni rewizyjnych ( studni z kratką ściekową ) | [m2] | 1 724,00 |
| D-05.03.11 | Frezowanie |
| 5. | D-05.03.11 | 01 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 3 cm , z odwiezieniem urobku Przyjęto 40 % całkowitej powierzchni : 0,40 x 1683,50 m2 = 673,40 m2 | [m2] | 673,40 |
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |
| D-08.01.01 | Krawężniki betonowe |
| 6. | D-08.01.01 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 materiał ( krawężnik ) - zapewnia Inwestor | m | 185,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-07-08 |