B-3

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulicy Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik) z ulicą Przemysłową(droga powiatowa nr 1785B Mielnik –Mętna - Adamowo) w Mielniku

| Poz. | Nr SST | Nazwa roboty ( opis, wyliczenia ) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 1) Ulica Królewska od km 0+000 do km 0+269 0,269 2) Ulica Przemysłowa od km 0+000 do km 0+049 0,049 | km | 0,318 |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska 000 – 0+068,40 Sl 27,83+37,03+3,98 2) Ul. Królewska 0+130,4 -0+269 sL 3,38+3,51+3,98+4,17+8,84+30,41+24,81+32,16 3) Ul. Królewska 000 – 0+28,00 sP 28,00 4) Ul. Królewska - ul. Przemysłowa wysepka 2,31+9,13+8,6+0,91+8,23+7,76+2,91+2,85+4,57 5) ul. Królewska 0+115,22 – 0+ 269 sP 31,56+14,04+17,14+25,88 6) wlot ul. Przemysłowej 9,33+11,53+13,13+13,24+27,39 7) wlot ul. Sadowej 11,1+5,05+6,25+9,9+22,2 | metr | 473,11 |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Zjazd w km 0+152,82 13,40+5,60+6,60 2) Zjazd w km 0+184,06 14,50+6,37+4,98 3) Zjazd w km 0+240,82 15+6,1+7,37 | metr | 79,92 |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska od km 000 do km 0+068,40 sL 0,35*59,4+1,35*(65,0-59,4)+1,35*0,5*(68,4-59,4) | m2 | 34,43 |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska od km 000 do km 0+068,40 sL 1,0*59,4 | m2 | 59,40 |  |  |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska chodnik zjazd km 0+152,82 4,12 2) Ul. Królewska chodnik zjazd km 0+184,06 3,02 3) Ul. Królewska chodnik zjazd km 0+240,82 2,91 | m2 | 10,05 |  |  |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) 000 – 0+068,40sL 27,83+37,03+3,37 2) na istn. zjazdach 3,9+3,2+3,2 | metr | 78,53 |  |  |
| 8. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska jezdnia zjazdu w km 0+152,82 30,36 2) Ul. Królewska jezdnia zjazdu w km 0+184,06 33,75 3) Ul. Królewska jezdnia zjazdu w km 0+240,82 33,75 | m2 | 97,86 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulicy Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik) z ulicą Przemysłową(droga powiatowa nr 1785B Mielnik –Mętna - Adamowo) w Mielniku

| Poz. | Nr SST | Nazwa roboty ( opis, wyliczenia ) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 8 cm z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) w km 0+105,80 sP wlot ul. Przemysłowej do ul. Królewskiej 274,83 2) Ul. Królewska km 0+109,16 - 0+187,30 sL 48,42 3) Ul. Królewska od km 0+165,80 do km 0+175,50 sP 0,5*0,25*(175,50-165,80) 4) Ul. Królewska od km 0+175,50 do km 0+190,75 sP 15,25*0,30 5) Ul. Królewska od km 0+190,75 do km 0+249 sP 5,67 | m2 | 334,71 |  |  |
| 10. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stab. grub 20 cm z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Obmiar j.w. 334,708 | m2 | 334,71 |  |  |
| 11. | D-01.02.04 | Demontaż słupa żelbet bliźniaczy dł do 10 m mechanicznie z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska km 0+057 sP 1 | szt | 1 |  |  |
| 12. | D-01.02.04 | Demontaż słupa żelbet pojedynczy dł do 10 m mechanicznie z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Ul. Królewska km 0+060 sP 1 | szt | 1 |  |  |
| 13. | D-01.02.04 | Demontaż przewodów NN 35-50 mm2 bez demontażu izolacji na złom 1) Ul. Królewska km 0+025 km 0+057 sP 4*0,032 | km | 0,128 |  |  |
| 14. | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Płytki chodnikowe 35x35x5cm 34,425*0,05*2,3 2) Płytki chodnikowe betonowe 50x50x7cm 59,4*0,07*2,3 3) Kostka brukowa betonowa gr. 6cm 10,05*0,06*2,3 4) Obrzeża 6x20cm 78,53*0,012*2,3 5) Kostka brukowa betonowa gr. 8cm 97,86*0,08*2,3 6) Krawężniki betonowe 20x30x100 473,11*0,0582*2,3 7) Krawężniki betonowe 15x30x100 79,92*0,0423*2,3 8) Słup żelbetowy bliźniaczy 2*10*0,3*0,2*2,3 9) Słup żelbetowy pojedynczy 10*0,3*0,2*2,3 | Mg | 110,33 |  |  |
| 15. | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Gruz z rozbiórki nawierzchni asfaltowej 334,708*0,08*1,4 2) Gruz z rozbiórki podbudowy 334,708*0,20*1,4 | m3 | 131,21 |  |  |
|  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 16. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat III na odkład 1) Wykopy na odc. km 0+000 do km 0+249 17,36 2) Wykopy na odc. km 0+249,00 do km 0+269,00 9,71 | m3 | 27,07 |  |  |
| 17. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat III z transportem na odkład z uformowaniem i zagęszczeniem skarp na odkładzie 1) odcinek od km 0+000 do km 0+249 17,32 2) odcinek od km 0+249 do km 0+269 43,03 3) Wykop rowu przydrożnego na odcinku od km 0+000 do km 0+111,86 34,58 4) Wykop rowu przydrożnego na odcinku od km km 0+241,17 do km 0+268,65 14,12 5) Poszerzenie jezdni o część istn wysepki wg Zał. Nr 3 54,39*0,8 6) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88*0,8 | m3 | 180,47 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulicy Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik) z ulicą Przemysłową(droga powiatowa nr 1785B Mielnik –Mętna - Adamowo) w Mielniku

| Poz. | Nr SST | Nazwa roboty ( opis, wyliczenia ) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 18. | D-04.02.01 | Warstwa mrozoochronna na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 25 cm 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88 2) Poszerzenie jezdnio część istn wysepki Obmiar wg Zał Nr 54,39 | m2 | 89,27 |  |  |
| 19. | D-04.02.01 | Warstwa mrozoochronna w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 25 cm 1) Parking w km od 0+249,00 do km 0+267,60 90,21 | m2 | 90,21 |  |  |
| 20. | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem albo chudy beton Rm=2,5Mpa grub 15 cm 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88 2) Poszerzenie jezdnio część istn wysepki Obmiar wg Zał Nr 54,39 | m2 | 89,27 |  |  |
| 21. | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5Mpa grub 10 cm 1) Parking w km od 0+249,00 do km 0+267,60 90,21 | m2 | 90,21 |  |  |
| 22. | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 grub 15 cm 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88 2) Poszerzenie jezdnio część istn wysepki Obmiar wg Zał Nr 54,39 | m2 | 89,27 |  |  |
| 23. | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 grub 5 cm 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88 2) Poszerzenie jezdnio część istn wysepki Obmiar wg Zał Nr 54,39 | m2 | 89,27 |  |  |
| 24. | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 grub 15 cm 1) Parking w km od 0+249,00 do km 0+267,60 90,21 | m2 | 90,21 |  |  |
| 25. | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 grub 10 cm 1) Parking w km od 0+249,00 do km 0+267,60 90,21 | m2 | 90,21 |  |  |
| 26. | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową 1) Obmiar wg Zał. Nr 2 109,18*2,500 | Mg | 272,95 |  |  |
|  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 27. | D-08.01.01b | Ława pod krawężnik betonowa z oporem 1) Na prostej wg Zal Nr 4 516*0,05 2) Na łukach wg Zal Nr 4 85,98*0,05 3) Na łukach wg Zal Nr 4 na istniejących zjazdach 39,14*0,05 | m3 | 32,06 |  |  |
| 28. | D-08.01.01b | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1) Na prostej wg Zał. Nr 4 516,00 2) Na łukach wg Zał. Nr 4 85,98 3) Na łukach wg Zał. Nr 4 na istniejących zjazdach sP 39,14 | metr | 641,12 |  |  |
| 29. | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1) Na prostej wg Zal Nr 4 276,63 2) Na łukach o R=5m wg Zal Nr 4 15,81 | metr | 292,44 |  |  |
|  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW, ULIC I PLACÓW |  |  |  |  |
| 30. | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1) Chodniki wg Zał Nr 4 457,68 | m2 | 457,68 |  |  |
| 31. | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 1) Nawierzchnia parkingu w km od 0+249,00 do km 0+267,60 90,21 | m2 | 90,21 |  |  |
| 32. | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 1) Zjazdy istniejące Obmiar wg Zał. Nr 4 104,11 | m2 | 104,11 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulicy Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik) z ulicą Przemysłową(droga powiatowa nr 1785B Mielnik –Mętna - Adamowo) w Mielniku

| Poz. | Nr SST | Nazwa roboty ( opis, wyliczenia ) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  |  |
| 33. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub. 4 cm z odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem 1) Wg Zał Nr 3 127,94 | m2 | 127,94 |  |  |
| 34. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grub. 4 cm wraz z ze skropieniem emulsją asfaltową 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał Nr 4 34,88 2) Poszerzenie jezdnio część istn. wysepki Obmiar wg Zał Nr 54,39 | m2 | 89,27 |  |  |
| 35. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca - dodatek za 3 cm 1) Poszerzenie jezdni. Obmiar wg Zał. Nr 4 34,88 | m2 | 34,88 |  |  |
| 36. | D-05.03.05a | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej 1) Obmiar wg Zał Nr 4 2393,77 | m2 | 2 393,77 |  |  |
| 37. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grub 5 cm wraz z ze skropieniem emulsją asfaltową 1) Obmiar wg Zał Nr 4 2393,77 | m2 | 2 393,77 |  |  |
|  | D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZJAZDY I POBOCZA |  |  |  |  |
| 38. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni, rozścielana ręcznie grub 10 cm 1) Zjazd w km 0+253,30 sL Obmiar wg Zał Nr 4 20,68 | m2 | 20,68 |  |  |
| 39. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni, rozścielana ręcznie grub 8 cm 1) Zjazd w km 0+253,30 sL Obmiar wg Zał Nr 4 20,68 | m2 | 20,68 |  |  |
| 40. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa chodnika ręcznie grub 10 cm 1) Pobocze żwirowe. Obmiar wg Zał. Nr 4 398,57 | m2 | 398,57 |  |  |
|  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  | D-06.02.01 PRZEPUSTY |  |  |  |  |
| 41. | D-06.02.01 | Przepust rurowy - ława fundamentowa żwirowa wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych 1) Przepust na rowie przydrożnym pod parkingiem 21*0,5*0,3 | m3 | 3,15 |  |  |
| 42. | D-06.02.01 | Przepust rurowy - ścianka czołowa dla rur fi 500 wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych | szt | 2 |  |  |
| 43. | D-06.02.01 | Przepust rurowy z rur żelbetowych WIPRO fi 500 wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych | metr | 21,00 |  |  |
|  | D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW |  |  |  |  |
| 44. | D-06.01.01 | Ściek pochodnikowy 1) Obmiar i lokalizacja wg Zał. Nr 5 2,05*5 | metr | 10,25 |  |  |
| 45. | D-06.01.01 | Ścieki skarpowe z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1) Obmiar i lokalizacja wg Zał Nr 5 1,85+2,63+1,38+1,83+1,62 | metr | 9,31 |  |  |
| 46. | D-06.01.01 | Umocnienie wylotu ścieku skarpowego do rowu przydrożnego 1) Lokalizacja i obmiar wg Zał. Nr 5 5*1 | kpl | 5 |  |  |
| 47. | D-06.01.01 | Umocnienie dna i skarp rowu płytkami chodnikowymi 1) Umocnienie dna rowu w km 0+233,15-0+236,15 236,15-233,15 2) Umocnienie rowu przydrożnego na wlocie i wylocie przepustu na pod parkingiem 2,5+2,5 | metr | 8,00 |  |  |
| 48. | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm | m2 | 403,56 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyżowania ulicy Królewskiej (droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik) z ulicą Przemysłową(droga powiatowa nr 1785B Mielnik –Mętna - Adamowo) w Mielniku

| Poz. | Nr SST | Nazwa roboty ( opis, wyliczenia ) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | OZNAKOWANIE ZGODNIE Z PROJEKTEM STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU |  |  |
|  | D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
| 49. | D-07.01.01 | Malowanie farbą linii przerywanych P-1e segregacyjnych mechanicznie 1) Ul. Królewska 32*0,12 | m2 | 3,84 |  |  |
| 50. | D-07.01.01 | Malowanie farbą linii ciągłych P-3b segregacyjnych mechanicznie 1) Ul. Sadowa 10*0,18 | m2 | 1,80 |  |  |
| 51. | D-07.01.01 | Malowanie farbą linii ciągłych P-4 mechanicznie 1) Ul. Królewska P-4 178*0,24 2) Ul. Sadowa P-4 15*0,24 3) Ul. Przemysłowa P-4 48,9*0,24 | m2 | 58,06 |  |  |
| 52. | D-07.01.01 | Malowanie farbą linii przerywanych P-6 segregacyjnych mechanicznie 1) Ul. Królewska (50+60)*0,08 2) Ul. Przemysłowa 50*0,08 | m2 | 12,80 |  |  |
| 53. | D-07.01.01 | Malowanie farbą pasów P-10 ręcznie 1) Przejście dla pieszych ul. Przemysłowa 7*4,0*0,5 | m2 | 14,00 |  |  |
| 54. | D-07.01.01 | Malowanie farbą pasów P-12 ręcznie 1) Wlot ul. Przemysłowej 7,95 | m2 | 7,95 |  |  |
| 55. | D-07.01.01 | Malowanie farbą strzałek i symboli ręcznie 1) Ul. Sadowa P-13 - trójkąt mały 12*0,175 2) Ul. Sadowa P-15 - napis TRÓJKĄT krótki 1*1,325 3) Ul. Przemysłowa P-16 - napis STOP krótki 2*1,23 | m2 | 5,89 |  |  |
|  | D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 56. | D-01.02.04 | Zdjęcie drogowskazu jednoramiennego 1) A-7 1 | szt | 1 |  |  |
| 57. | D-01.02.04 | Zdjęcie znaku drogowego 1) D-42, D-43, A-7, A-6a, E-4, A-7 1+1+1+1+1+1 | szt | 6 |  |  |
| 58. | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych 1) D-42, D-43, A-7, A-6a, E-4, A-7, E-17a, E-17b 1+1+1+1+1+1+1+1 | szt | 8 |  |  |
| 59. | D-07.02.01 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70 1) E-4, E-4, D-42/E17a, D-43/E-18a, D-18a, D-18a 1+1+2+2+1+1 | szt | 8 |  |  |
| 60. | D-07.02.01 | Przymocowanie drogowskazu o powierzchni do 0,3 m2 1) E-4, E-4 1+1 | szt | 2 |  |  |
| 61. | D-07.02.01 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 50 1) D-1, D-6, D-6, A-22+T9, A-12a, D-18, A-23+T-9, D-1, A-7, D-1, B-20 1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1 | szt | 13 |  |  |
| 62. | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 1) D-1, D-6, D-6, A-22+T9, A-12a, D-18, A-23+T-9, D-1, A-7, D-1, B-20 1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1 | szt | 13 |  |  |
| 63. | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow. 0,3 m2 1) D-18a, E-18a/D-42, D-42/E-17a, D-19a 1+1+1+1 | szt | 4 |  |  |
|  | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |  |
| 64. | D-01.03.07 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego | szt | 2 |  |  |
| 65. | D-01.03.07 | Regulacja pionowa studzienki telefonicznej | szt | 2 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |
| Sporządził : Wykonawca : .................................................. ................................................................................................................. ( pieczątka i podpis ) ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy , pieczątka ) ......................................................... ...................................... ( miejscowość ) ( data ) |