PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-01.02.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
|  | D.01.02.01 | Karczowanie drzew |  |  |
| 1 | D.01.02.01 | Karczowanie pnia drzewa Ø 54 cm , z odwiezieniem karpiny – odc. III | szt | 1 |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |
| 2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy do 10 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania odcinek I : 706,00 m x 2,00 m x 0,10 m x 2 str. = 282,40 m3 odcinek II : 500,00 m x 2,00 m x 0,10 m x 2 str. = 200,00 m3 odcinek III : 894,00 m x 2,00 m x 0,10 m x 2 str. = 357,60 m3 Razem : 840,00 m3 | m3 | 840,00 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie odcinek I : 706,00 m x 0,50 m x 2 str. = 706,00 m2 odcinek II : 500,00 m x 0,50 m x 2 str. = 500,00 m2 odcinek III : 894,00 m x 0,50 m + 544,00 x 0,50 m = 719,00 m2 Razem : 1 925,00 m2 | m2 | 1 925,00 |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 40 cm. |
| 4 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych. - poszerzenie jezdni | m2 | 414,25 |
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 5 | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 22 cm - odc. III poszerzenie jezdni | m2 | 319,70 |
|  | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem |  |  |
| 6 | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 grubości 15 cm - odc. III poszerzenie jezdni | m2 | 414,25 |
|  | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym |
| 7 | D.04.08.04 D.04.04.02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowaną mechanicznie średnia grubość 8 cm – odc. III. 16,92 m3 / 0,08 m = 211,50 m2 | m2 | 211,50 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 8 | D-04.08.01/ D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża oraz w razie uzasadnionej potrzeby ze skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm, odcinek I : 706,00 m x 5,00 m = 3 530,00 m2 odcinek II : 500,00 m x 5,00 m = 2 500,00 m2 odcinek II : 325,00 m x 5,50 m + 25,00 m x 0,50 m x 0,50 + 569,00 m x 5,00 m = 4 638,75 m2 10 668,75 m2 x 0,04 m = 426,75 m3; 426,75 m3 x 2,50 t/m3 = 1 066,88 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych: 0,10 x 1 066,88 t = 106,69 t Razem : 1 173,57 t | t | 1 173,57 |
| 9 | D-04.08.01/ D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W, grubość warstwy 4 cm - jako podbudowa w poszerzeniu jezdni 325,00 m x 0,50 m + 25,00 m x 0,50 m x 0,50 = 168,75 m2 | m2 | 168,75 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 10 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. odcinek I : 706,00 m x 5,00 m = 3 530,00 m2 odcinek II : 500,00 m x 5,00 m = 2 500,00 m2 odcinek III : 325,00 m x 5,50 m + 25,00 m x 0,50 m x 0,50 + 569,00 m x 5,00 m = 4 638,75 m2 Razem : 10 668,75 m2 | m2 | 10 668,75 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie |
| 11 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego ; przyjęto szacunkowo łącznie 60,00 m2 - połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną | m2 | 60,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.02 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 12 | D.06.03.02 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0-31,50 mm, gr. 10 cm zagęszczane mechanicznie odcinek I : 706,00 m x 2,00 m x 2 str. = 2 824,00 m2 odcinek II : 500,00 m x 2,00 m x 2 str. = 2 000,00 m2 odcinek III : 894,00 m x 2,00 m + 544,00 m x 2,00 m + 350,00 m x 1,50 m = 3 401,00 m2 Razem : 8 225,00 m3 | m2 | 8 225,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2020-04-27 |