PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków,

odcinek o łącznej długości 1,000 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 1 000,00 m x 1,00 m x 2 str. = 2 000,00 m2 | m2 | 2 000,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 2. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża oraz w razie uzasadnionej potrzeby ze skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. 1 000,00 m x 5,00 m = 5 000,00 m2 5 000,00 m2 x 0,04 m = 200,00 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 200,00 m3 x 2,50 t/m3 = 500,00 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 500,00 t = 50,00 t Razem : 550,00 t | t | 550,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 3. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. 1 000,00 m x 5,00 m = 5 000,00 m2 | m2 | 5 000,00 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie |
| 4. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego Szacunkowo przyjęto: 44,00 m2 | m2 | 44,00 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.02 | Wykonanie napraw poboczy gruntowych |  |  |
| 5. | D.06.03.02 | Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie warstwą średniej grubości 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład. 1 000,00 m x 1,25 m x 2 str. = 2 500,00 m2 | m2 | 2 500,00 |
| 6. | D.06.03.02 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym ( pospółką ) o uziarnieniu 0-31,5 mm. przyjęto grubość uzupełnienia średnio 10,00 cm, szerokość poboczy przyjęto średnio 1,25 m 1 000,00 m x 1,25 m x 0,10 m x 2 str. = 250,00 m3 | m3 | 250,00 |