Zadanie I : B_1

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |
| 1 | KNNR1 0111-01 D-01.01.01 | 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym . | [km] | 1,858 |
| D-01.03.02 | Rozbiórki budowli inżynieryjnych |
| 2 | KNNR6 0806-01 D-01.03.02 | 17 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych , wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki . strona prawa : km 0+175,50 – 0+648 648,00 – 175,50 = 472,50 m strona lewa : km 0+698,5 – 0+966,5 ( 966,50 – 698,5) - 13,00 + 2 x ( 2 x 0,25 x 3,14 x 5,00 ) = 270,70 m Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 743,20 |
| 3 | KNNR6 0805-0500 D-01.03.02 | 14 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki. strona prawa km 0+175,5 – 0+333,5 ( 333,50 – 175,50 ) x 0,35 – ( 5,00 + 5,00 + 4,70 + 4,00 + 4,10 ) x 0,35 ( wjazdy ) = 47,32 m2 km 0+450 – 0+648 ( 648,00 – 450,00 ) x 1,40 – ( 4,00 + 5,50 + 6,50 + 4,00 + 6,00 + 6,00 ) (wjazdy) x 1,40 = 232,40 m2 strona lewa km 0+698,5 – 0+966,5 ( 966,50 – 698,50 ) x 1,75 – 9,00 x 1,75 – 6,00 x 1,75 – 9,00 x 1,75 – 6,00 x 1,75 = 416,50 m2 Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 696,22 |
| 4 | KNNR6 0805-0600 D-01.03.02 | 15 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki strona prawa km 0+175,5 – 0+333,5 ( 333,50 – 175,50 ) x 1,00 – ( 5,00 +5,00 + 4,70 + 4,00 + 4,10 ) (wjazdy ) x 1,00 = 135,20 m2 km 0+333,5 – 0+450 ( 450,00 – 333,50 ) x 1,50 – ( 4,40 + 5,00 + 6,50 + 4,00 + 10,00 ) ( wjazdy ) x 1,50 = 129,90 m2 Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 265,10 |
| 5 | KNNR6 0805-0200 D-01.03.02 | 13 | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm , spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wjazdach bramowych - kostka betonowa 25 x 25 x 15 cm 6,00 x 5,00 + 6,00 x 1,80 = 40,80 m2 Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 40,80 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | KNNR6 0802-0600 D-01.03.02 | 06 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Na wjazdach bramowych : 1,50 x ( 5,00 + 5,00 + 4,00 + 4,10 + 4,40 + 5,00 + 6,50 + 4,00 + 10,00 + 4,00 + 5,50 + 6,50 + 4,00 + 6,00 + 6,00 ) = 120,00 m2 | [m2] | 120,00 |
| 7 | KNNR6 0806-0700 D-01.03.02 | 19 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki . strona lewa km 0+698,50 – 0+966,50 ( 966,50 – 698,50 ) – ( 3,50 + 7,00 + 3 x 3,50 )=247,00 m Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 247,00 |
| 8 | KNNR6 0816-0100 D-01.03.02 | 22 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 27,50 |
| 9 | KNNR6 0808-08 D-01.03.02 | 25 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | [m] | 15,00 |
| 10 | D-01.03.02 | 26 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | [m] | 20,00 |
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów |
| 11 | KNNR1 0209-0300 D-02.01.01 | 01 | Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II - zużycie na miejscu | [m3] | 65,25 |
| 12 | KNNR1 0201-0300 D-02.01.01 | 51 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - nadmiar wykopów 100,52 m3 – zużyte na budowie , reszta ( 9,30 m3 ) rozplantować na miejscu | [m3] | 109,82 |
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa |
| 13 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 |  | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | [szt] | 24 |
| 14 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studzienki rewizyjne na kanale deszczowym : 22 szt. | [szt] | 22 |
| 15 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studzienki rewizyjne na kanale sanitarnym : 39 szt. | [szt] | 39 |
| 16 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | [szt] | 4 |
| 17 | KNR 2-31 1406-0400 poz. zast. D-03.02.03 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | [szt] | 46 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |
| 18 | KNNR6 1005-0600 D-04.03.01 | 04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ( przed warstwą ścieralną ). Km 0+000 – 0+965 : 965,00 x 7,00 = 6 755,00 m2 Wlotka na dz. Nr 646/1 : 11,00 x 1,80 = 19,90 m2 Wlot na ul. Sikorskiego : 0,50 x ( 18,00 + 10,00 ) x 2,00 = 28,00 m2 Wlotka na dz. 2300/1 : 5,00 x 12,0 = 60,00 m2 Wlotka na dz. 2402/29 : 2x(6,00x6,0 – 0,25x3,14x6,00x6,00)+6,00x6,00 = 51,48 m2 Parkingi : 3,80 x ( 24,00 + 33,50 + 34,30 + 32,30 + 25,60 ) = 568,86 m2 Wlotka na dz. 2303/6 : 2x(5,00 x 5,00 0,25 x 3,14 x 5,00 x 5,00)+5,00x5,00 = 35,75 m2 Wjazd do bloków : 0,50 x ( 10,50 + 7,50 ) x 5,70 = = 51,30 m2 Km 0+965 – 0+985 : 0,50 x ( 7,00 + 5,50 ) x 2,00 = 125,00 m2 Km 0+985 – 1+858 : ( 1 858 – 985,00 ) x 5,50 = 4 801,50 m2 Wlotka w km 1+000,4 : 2x(5,00x5,00–0,25x3,14x5,00 x 5,00 + 4,00 x 5,60 = 33,15 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+796,7 : 2 x ( 5,00x 5,00 – 0,25x3,14 x 5,00 x 5,00) + 3,50 x 10,00 = 45,75 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+844 : 2 x ( 5,00 x 5,00 – 0,25x 3,14 x 5,00 x 5,00 ) + 3,50 x 9,20 = 42,95 m2 Razem : 12 618,64 m2 | [m2] | 12618,64 |
| 19 | KNNR6 1005-0700 D-04.03.02 | 04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową ( przed warstwą ścieralną ) Km 0+000 – 0+965 : 965,00 x 7,00 = 6 755,00 m2 Wlotka na dz. Nr 646/1 : 11,00 x 1,80 = 19,90 m2 Wlot na ul. Sikorskiego : 0,50 x ( 18,00 + 10,00 ) x 2,00 = 28,00 m2 Wlotka na dz. 2300/1 : 5,00 x 12,0 = 60,00 m2 Wlotka na dz. 2402/29 : 2x(6,00x6,0- 0,25x3,14x6,00 x 6,00 ) + 6,00 x 6,00 = 51,48 m2 Parkingi : 3,80 x ( 24,00 + 33,50 + 34,30 + 32,30 + 25,60 ) = 568,86 m2 Wlotka na dz. 2303/6 : 2x(5,00x5,00- 0,25x3,14x5,00x5,00 ) + 5,00 x 5,00 = 35,75 m2 Wjazd do bloków : 0,50 x ( 10,50 + 7,50 ) x 5,70 = 51,30 m2 Km 0+965 – 0+985 : 0,50 x ( 7,00 + 5,50 ) x 2,00 = 125,00 m2 Km 0+985 – 1+858 : ( 1 858 – 985,00 ) x 5,50 = 4 801,50 m2 Wlotka w km 1+000,4 : 2x(5,00x5,00–0,25x3,14x5,00 x 5,00 + 4,00 x 5,60 = 33,15 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+796,7 : 2 x ( 5,00x 5,00 – 0,25x3,14 x 5,00 x 5,00) + 3,50 x 10,00 = 45,75 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+844 : 2 x ( 5,00 x 5,00 – 0,25x 3,14 x 5,00 x 5,00 ) + 3,50 x 9,20 = 42,95 m2 Razem : 12 618,64 m2 | [m2] | 12618,64 |
| D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |
| 20 | KNNR6 0112-00600 D-04.04.01 | 23 | Podbudowa z kruszywa naturalnego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach bramowych | [m2] | 273,00 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym |
| 21 | KNNR6 0108-0200 D-04.08.01 | 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową z transportem mieszanki | [t] | 357,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa |
| 22 | KNNR6 0202-0600 D-05.01.03 | 02 | Wykonanie nawierzchni żwirowej , warstwa dolna , warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne ) | [m2] | 132,20 |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 23 | KNNR6 0308-0103 D-05.03.05 | 12 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm , z transportem mieszanki Km 0+000 – 0+965 : 965,00 x 7,00 = 6 755,00 m2 Wlotka na dz. Nr 646/1 : 11,00 x 1,80 = 19,90 m2 Wlot na ul. Sikorskiego : 0,50 x ( 18,00 + 10,00 ) x 2,00 = 28,00 m2 Wlotka na dz. 2300/1 : 5,00 x 12,0 = 60,00 m2 Wlotka na dz. 2402/29 : 2x(6,00x6,0–0,25x3,14x6,00x6,00) + 6,00 x 6,00 = 51,48 m2 Parkingi : 3,80 x ( 24,00 + 33,50 + 34,30 + 32,30 + 25,60 ) = 568,86 m2 Wlotka na dz. 2303/6 : 2x(5,00x5,00-0,25x3,14x5,00 x 5,00 ) + 5,00 x 5,00 = 35,75 m2 Wjazd do bloków : 0,50 x ( 10,50 + 7,50 ) x 5,70 = 51,30 m2 Km 0+965 – 0+985 : 0,50 x ( 7,00 + 5,50 ) x 2,00 = 125,00 m2 Km 0+985 – 1+858 : ( 1 858 – 985,00 ) x 5,50 = 4 801,50 m2 Wlotka w km 1+000,4 : 2x(5,00x5,00–0,25x3,14x5,00x5,00 + 4,00 x 5,60 = 33,15 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+796,7 : 2 x ( 5,00x 5,00 – 0,25x3,14 x 5,00 x 5,00) + 3,50 x 10,00 = 45,75 m2 Wlotka na cmentarz w km 1+844 : 2 x ( 5,00 x 5,00 – 0,25x 3,14 x 5,00 x 5,00 ) + 3,50 x 9,20 = 42,95 m2 Razem : 12 618,64 m2 | m2 | 12 618,64 |
| D-05.03.16 | Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geowłókniną |
| 24 | KNNR6 0309-0201 D-05.03.16 | 01 | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatki szklanej na podkładzie z włókniny – naprawa nawierzchni bitumicznej : siatka szerokości 0,95 m TENSAR GLASSTEX Ul. Wysoka w miejscach spękań poprzecznych : 27 x 7,00 x 0,95 = 179,55 m2 | m2 | 179,55 |
| D-05.03.11 | Recykling ( frezowanie ) |
| 25 | nawierzchnieKZ 2006-020 D-05.03.11 | 02 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość frezowania 2 cm , odwiezienie urobku na odległość 5 km | m2 | 2 664,90 |
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów |
| 26 | KNNR6 0605-0600 D-06.02.01 | 02 | Wykonanie przepustów pod zjazdami , z rur betonowych Wipro o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | [m] | 25,00 |
| D-06.04.00 | Oczyszczenie rowów i przepustów |
| 27 | KNNR6 1302-0200 D-06.04.01 | 02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grubość namułu do 20 cm Strona prawa km 1+057 – 1+630 573,00 m Strona lewa km 1+004 – 1+604 600,00 m Razem : 1 173,00 m | [m] | 1 173,00 |
| 28 | KNNR6 1302-0600 D-06.04.02 | 04 | Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 100 cm z namułu , gr. namułu do 50 % jego średnicy Km 1+643 L = 12,00 m przepust 2 x Ø100 cm więc do oczyszczenia 2 x 12,00 = 24,00 m | [m] | 24,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| D-07.01.00 | OZNAKOWANIE POZIOME |
| D-07.01.01 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 29 | KNNR6 0705-0600 D-07.01.01 | 12 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi ( farbą chlorokauczukową ) – odnowienie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych przejścia dla pieszych „zebra” 7 szt. 110,00m2 | [m2] | 110,00 |
| D-07.02.00 | OZNAKOWANIE PIONOWE |
| D-07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków |
| 30 | KNNR6 0702-0001 D-07.02.01 | 02 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 mm dla znaków drogowych , wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - odnowa oznakowania pionowego | [szt.] | 15,00 |
| D-07.02.21 | Przymocowanie tarcz znaków ( tablic powierzchniowych o pow. ponad 0,30 m2 ) |
| 31 | KNNR6 0702-0400 D-07.02.21 | 03 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych - odnowa oznakowania pionowego D – 42 1 szt. , D – 43 1 szt. , D – 6 8 szt. D – 1 6 szt. , T – 6 2 szt. , B – 33 2 szt. przyjęto średnią cenę jednostkową : 216,69 zł/szt. | [szt.] | 20,00 |
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |
| D-08.01.01 | Krawężniki betonowe |
| 32 | KNNR6 0403-0301 D-08.01.01 | 02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Strona prawa km 0+175,5 – 0+648 472,50 m Strona lewa km 0+698,5 – 0+966,50 (966,50 – 698,50) – 13,00 + 2 x ( 2 x 0,25 x 3,14 x 5,00 ) = 270,70 m Razem : 743,20 m przyjęto : 743,00 m W cenie ofertowej uwzględnić ewentualną lokalną korektę wysokościową istniejących krawężników | m | 743,00 |
| D-08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej |
| 33 | KNNR6 0502-0100 D-08.02.02 | 01 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm , szarej na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem . Strona prawa km 0+175,5 – 0+648 ( 648,00 -175,50 ) x 1,60 – ( 2,50 x 1,60 x 0,50 ) – - ( wjazdy 20 x 3,50 x 1,60 + 6,20 x 1,60 + 43 x 0,50 x 1,00 x 1,00 ) = 610,58 m2 Strona lewa km 0+698,5 – 0+966,5 ( 966,50 – 698,50 ) x 1,80 – ( wjazdy 4 x 3,50 x 1,80 + 8 x 0,50 x 1,00 x 1,00 ) – ( wlotka 9,00x1,80 ) + ( dojścia do furtek 1,10 x 2,30 x 3 ) = 444,59 m2 W cenie ofertowej uwzględnić ewentualne lokalne przełożenie nawierzchni chodników związane z korektą wysokościową istniejących krawężników | m2 | 1 055,17 |
| 34 | KNNR6 0504-0100 D-08.02.02 | 32 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm , kolorowej na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem ( nawierzchnia na wjazdach ) Wg tabeli robót na wjazdach bramowych podstawowych - 256,25 m2 W cenie ofertowej uwzględnić ewentualne lokalne przełożenie nawierzchni chodników związane z korektą wysokościową istniejących krawężników | m2 | 256,25 |

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |
| 35 | KNNR6 0404-0200 D-08.03.01 | 01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową . Strona prawa km 0+175,5 – 0+648 ( 648,00 – 175,5 ) – (wjazdy 9x 3,50 + 7,30 + 11x 3,50 ) = 395,20 m Strona lewa km 0+698,5 – 0+966,5 ( 966,50 – 698,50 ) – ( wjazdy 3,50 + 7,00 + 3 x 3,50 ) + ( dojścia do furtek 2 ,0 x 5 ) + ( zakończenie chodnika 1,80 ) = 260,30 m W cenie ofertowej uwzględnić ewentualną lokalną korektę wysokościową istniejących obrzeży | m | 655,50 |
| 36 | KNNR6 0404-0300 D-08.03.01 | 02 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową . Przyjęto ustawienie obrzeży na długości wjazdów . Wg tabeli robót na wjazdach bramowych podstawowych - 120,00 m | m | 120,00 |
|  | INNE ROBOTY |
| 37 | D-01.01.01 |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . | ryczałt | 1 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-08-16 |