VAT ………… %                                            -  ……………………………..

Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data )

# Text boxes

Cena ZŁ

Ilość

Opis

Zadanie II:  Rozbudowa dojazdów do mostu

Załącznik  B_2

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W M. PERLEJEWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE

Wartość

J.m.

Element nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE

RÓWNINNYM

0,6830

km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa

dróg w terenie równinnym

km 0+000,00-0+388,00 - Dr.1700B

km 0+000,00-0+078,00 - Dr.2100B

km 0+000,00-0+038,00 - Dr.2101B

km 0+000,00-0+107,00 - Dr.2094B

km 0+000,00-0+072,00 - Dr. manewrowa parkingu

RAZEM   0,683,00 km

Poz. 1

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY

20 CM

3932,4000

m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą

spycharek. Grubość warstwy do 20 cm

zgodnie z zał. Nr 3   -

3456,60+295,75+67,00+38,05=3857,40 m2

zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach   - 75,00 m2

RAZEM    3932,40 m2

Poz. 2

786,4800

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do

0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t-

odwóz humusu

3932,40x0,20=786,48 m3

Poz. 3

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

218,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm -

podsypka piaskowa z odwiezieniem

zgodnie z zał. Nr 7    - 218,00 m2 z tego 109,00 m2 do

ponownego wbudowania

Poz. 4

6,0000

m

Rozebranie przepustu ramowego z odwiezieniem gruzu

zgodnie z zał. Nr 7   - 6,00 m

Poz. 5

406,0000

m

Rozebranie obrzeży trawnikowych z odwiezieniem gruzu.

Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa

- po obustronach drogi Nr 2094B, dojście do przystanku w

km 0+225,00,  km 0+035,85 i po prawej str. drogi Nr 2100B

zgodnie z zał. Nr 7   - 406,00 m

Poz. 6

- 1 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

574,0000

m2

64

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych z

odwiezieniem gruzu. Chodniki - podsypka piaskowa.

Wymiary płyt 35x35 cm

zgodnie z zał. Nr 7 - po obu stronach drogi Nr 2094B oraz

dojście do przystanku w km 0+225,00   -

29,00+173,00+69,00+303,00=574,00 m2

Poz. 7

52,0000

m

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - podsypka

cementowo-piaskowa z odwiezieniem gruzu

zgodnie z zał. Nr 7

- po str. lewej drogi Nr 2101B   - 33,00 m

- przy parkingu przy drodze Nr 2100B  - 19,00 m

RAZEM   52,00 m

Poz. 8

226,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka.

Grubość płyt 15 cm z odwiezieniem gruzu.

zgodnie z zał. Nr 7

- wjazd na parking w km 0+072   - 226,00 m2

Poz. 9

800,0000

m

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm - podsypka

cementowo-piaskowa z odwiezieniem gruzu.

- droga Nr 1700B    -

115,00+50,00+19,00+98,00+29,00+31,00+88,00=430,00 m

- droga Nr 2100B    -  66,00+69,00=135,00 m

- droga Nr 2101B    -  31,00 m

- droga Nr 2094B    -  102,00+102,00=204,00 m

RAZEM    800,00 m

Poz. 10

10,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z betonu z odwiezieniem gruzu.

Rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 15 cm

zgodnie z zał. Nr 7

- zjazd w km 0+067 str. lewa   - 10,00 m2

Poz. 11

2447,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -

rozbiórka mechaniczna z odwiezieniem gruzu. Grubość

nawierzchni śr. 5 cm

- droga Nr 1700B  km 0+050,00-0+101,79    - 387,00 m2

km 0+218,00-0+371,00 (bez mostu)  - 870,00 m2

- rondo i droga Nr 2100B  - 981,00 m2

- droga Nr 2094B   - 122,00 m2

- droga Nr 2101B   - 87,00 m2

RAZEM    2447,00 m2

Poz. 12

2447,0000

m2

Rozebranie podbudowy brukowcowej - rozbiórka

mechaniczna z odwiezieniem gruzu. Grubość nawierzchni

16-20 cm

Poz. 13

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Element nr 4.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

334,0300

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o

poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie

kat. III-IV

zgodnie z zał. Nr 2   - 255,53+57,55+17,50+3,45=334,03 m3

Poz. 14

953,0600

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km.

zgodnie z zał. Nr 2 - nadmiar wykopu na odkład     -

832,98+11,75+75,50=920,23 m3

Poz. 15

- 2 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

- do wbudowania w nasyp z wykopu

- 24,58+1,25=25,83 m3

zgodnie z zał. Nr 7   - 7,00 m3

RAZEM   953,06 m3

1911,1900

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów.

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów

wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 4   - 1858,19+41,20+11,80=1911,19 m2

Poz. 16

Razem wartość elementu nr 4.1

Element nr 4.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

372,1600

m3

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat.

III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z

gruntu pochodzącego z wykopów.

zgodnie z zał. Nr 2 z wykopów   -

255,53+57,55+17,50+3,45+24,58+1,25=359,86 m3

zgodnie z zał. Nr 2 z dokopu  - 6,30 m3

na zjazdach   - 6,00 m3

RAZEM   372,16  m3

Poz. 17

12,3000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km - dokop. Koparką o pojemności łyżki

0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t

zgodnie z zał. Nr 2   - 6,3 m3

zgodnie z zał. Nr 7 nasyp na zjazdach   - 6,00 m3

RAZEM   12,30 m3

Poz. 18

378,6400

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów.

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów

w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 4   - 356,49+11,80+3,10+7,25=378,64 m2

Poz. 19

115,5000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w

gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t. Dokop na

uzupełnienie poboczy.

dr 1700B    (17+213+221)x1,50x0,14=94,71 m3

dr 2101B    33x1,25x0,14=6,93 m3

dr 2094B    66x1,50x0,14=13,86 m3

RAZEM   115,50 m3

Poz. 20

115,5000

m3

Formowanie nasypów - pobocza w gruncie kat. I-II

spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM)

Poz. 21

487,1600

m3

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego

kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi

372,16+115,50=487,16 m3

Poz. 22

3,8300

m3

Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1

km, napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o

poj. do 3000 dm3

(115,50+12,30)x0,03=3,83 m3

Poz. 23

Razem wartość elementu nr 4.2

Razem wartość elementu nr 4

- 3 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

Element nr 5. D.04.00.00. PODBUDOWY

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

9138,0000

m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Poz. 24

9138,0000

m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni asfaltem

- przed ułożeniem w-wy wyrównawczej  - emulsja

średniorozpadowa

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej  - emulsja

szybkorozpadowa  4569,00 m2

- przed ułożeniem w-wy wyrównawczej, podbudowy

zasadniczej  4569,00 m2

RAZEM   9138,00 m2

Poz. 25

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

759,5000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna

grubości 15 cm

- parking przy kościele   - 640,00 m2

- zgodnie z zał. Nr 7  - 119,50 m2

RAZEM    759,50 m2

Poz. 26

2538,0000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości

20 cm

- droga Nr 1700B   km 0+050,00-0+101,79,   km

0+218,00-0+371,00 (bez mostu)    -

451,00+139,17x5,42=1205,30 m2

- droga Nr 2100B   km 0+016,00-0+078,00     - 460,50 m2

- zatoka w km 0+225    - 68,00 m2

- rondo   - 395,00 m2

- podbudowa pod pierścień ronda   - 145,50 m2

- na poszerzeniach    - 245,00 m2

- podbudowa pod umocnienie gazonami   - 0,7x27=18,90

m2

RAZEM   2538,20 m2

Poz. 27

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

2312,2200

m2

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grubości 9

cm

- droga Nr 1700B   km 0+050,00-0+101,79,   km

0+218,00-0+371,00 (bez mostu)    -

451,00+139,17x5,15=1167,72 m2

- droga Nr 2100B   km 0+016,00-0+078,00     - 460,50 m2

- zatoka w km 0+225    - 68,00 m2

- rondo   - 395,00 m2

- na poszerzeniach    - 221,00 m2

RAZEM   2312,22 m2

Poz. 28

Razem wartość elementu nr 8

- 4 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

Element nr 9. D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKĄ MIN-BITUMICZNĄ

194,0600

t

Wyrównanie istniejącej podbudowy - betonem asfaltowym

mieszanką typu AC 16P 50/70, w tym na poszerzeniach.

Mieszanka wbudowana mechanicznie.  D.04.08.01

zgodnie z zał. Nr 6   - (51,853+22,143+3,628)x2,5=194,06

t

Poz. 29

Razem wartość elementu nr 9

Element nr 10. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

Element nr 10.1. D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

167,5000

m2

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce

cementowo-piaskowej. Kostka rzędowa - wys. kostki 16 cm

- na pierścieniu ronda i wybrukowaniach przy łukach

wyokrąglających   - 145,50+9,50+12,50=167,50 m2

Poz. 30

Razem wartość elementu nr 10.1

Element nr 10.2. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

4569,0000

m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -

warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5

cm.

838,00+670,00+125,00+458,00+490,00+1948,00+40=4569,

00 m2

Poz. 31

Razem wartość elementu nr 10.2

Element nr 10.3. D.05.03.11 RECYKLING (FREZOWANIE NA ZIMNO)

444,1500

m2

Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości 5 cm, z

wywozem materiału na odl. do 1km

zgodnie z zał. Nr 5   - 115,50+272,65+56,00=444,15 m2

Poz. 32

Razem wartość elementu nr 10.3

Element nr 10.4. D.05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

759,5000

1m2

Nawierzchnie z Polbruku na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka

piaskowo-cementowa grubości 30mm (kostka w m2)

- parking przy kościele   - 640,00 m2

- zgodnie z zał. Nr 7  - 119,50 m2

RAZEM  759,50  m2

Poz. 33

149,5000

1m2

Nawierzchnie z Polbruku na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka

grubości 50mm (kostka w m2)

- wyspy na wlotach   - 36,50+35,50+33,50+29,00=134,50

m2

- opaski   - 15,00 m2

RAZEM   149,50 m2

Poz. 34

109,0000

1m2

Nawierzchnie z Polbruku na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka

grubości 50mm (kostka w m2).

Poz. 35

- 5 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

Kostka z odzysku (przełożenie)

- zjazd w km 0+046,00 i km 0+015,00   - 109,00 m2

Razem wartość elementu nr 10.4

Element nr 10.5. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem wartość elementu nr 10.5

Element nr 10.6. D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

36,0000

m2

Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z

piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową.

Wybrukowanie ścieków skarpowych i przepustów

(brukowiec z odzysku)

Poz. 36

32,4000

m2

Umocnienie skarp gazonami

27,00x1,20=32,40 m2

Poz. 37

Razem wartość elementu nr 10.6

Element nr 10.7. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

10,5000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych pod przepusty pod

zjazdami. Warstwa dolna grubości 20 cm

- 15,00x0,70=10,50 m2

Poz. 38

15,0000

m

Przepusty z rur HDPE pod zjazdami o średnicy 400mm

Poz. 39

Razem wartość elementu nr 10.7

Razem wartość elementu nr 10

Element nr 11. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Element nr 11.1. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

79,7000

m2

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób

malowania - mechaniczny

- linia P-4    120,5x0,24=28,92 m2

- linia P-18  51,00x0,12=6,12 m2

- linia P-7b   89,5x0,24=21,48 m2

- linia P-21   49,0x0,38=18,62 m2

- linia P-17   40,0x0,114=4,56 m2

RAZEM  79,70  m2

Poz. 40

36,3500

m2

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane. Sposób

malowania - mechaniczny

- linia P-7a   149,00x0,12=17,88 m2

- linia P-3b   11,50x0,18=2,07 m2

- linia P-6    184,00x0,08=14,72 m2

- linia P-1e   42,00x0,04=1,68 m2

RAZEM   36,35 m2

Poz. 41

86,7000

m2

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób

malowania - mechaniczny

Poz. 42

- 6 -

szt.

Poz. 48

Ustawienie słupków U-5a

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

- linia P-13   32,00x0,2625=8,40 m2

- linia P-10    146,00x0,50=73,00 m2

- linia P-15    4 szt.  5,30 m2

RAZEM:   86,70 m2

Razem wartość elementu nr 11.1

Element nr 11.2. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

24,0000

szt.

Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów

zgodnie z projektem org. ruchu

Poz. 43

28,0000

szt.

Rozebranie słupków do znaków.

zgodnie z projektem org. ruchu

Poz. 44

63,0000

szt.

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 45

63,0000

szt.

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3

m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 46

4,0000

szt.

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad

0.3 m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 47

4,0000

Razem wartość elementu nr 11.2

Element nr 11.3. D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

44,0000

m

Poręcze ochronne typu olsztyńskiego. Sztywne z

pochwytem i przeciągiem z rur # 60 mm i # 38 mm.

Rozstaw słupków z rur # 60mm co 1.5 m

Poz. 49

Razem wartość elementu nr 11.3

Razem wartość elementu nr 11

Element nr 12. D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

97,8800

m3

Ława betonowa z oporem.

- pod krawężniki 15x30 cm. Beton B-10.

(186,00+45)x0,0575=13,28 m3

zgodnie z zał. Nr 7    - 18+27=45

- pod krawężniki 20x30 cm. Beton B-10.

1025,50x0,0825=84,60 m3

RAZEM    97,88 m3

Poz. 50

231,0000

m

Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.15x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

Poz. 51

1025,5000

m

Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.20x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

604,50+316,50+104,50 =1025,50 m

Poz. 52

Razem wartość elementu nr 12

- 7 -

Cena

Ilość

Opis

Wartość

J.m.

Element nr 13. D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

824,5000

m2

Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej.

Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm układana na

podsypce piaskowej gr. 5 cm

- zgodnie z zał. Nr 7   - 824,50 m2

Poz. 53

Razem wartość elementu nr 13

Element nr 14. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM i 30x8 CM

539,0000

m

Obrzeża betonowe z wykonaniem ławy z piasku o

wymiarach 12x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka

piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem

zgodnie z zał. Nr 7   - 539,00 m

Poz. 54

64,0000

m

Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka

piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem

zgodnie z zał. Nr 7   - 64,00 m

Poz. 55

Razem wartość elementu nr 14

Element nr 15. D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA

1070,0000

m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w

gruncie kat. I-II, uprawa ręczna z nawożeniem

Poz. 56

Razem wartość elementu nr 15

Całkowita wartość wyceny (brutto)             -  ……………………………..

Słownie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..……………………………………………………………………………………..……

Razem wartość pozycji kosztorysu (netto) -  ……………………………..

Wyniki kosztorysu

- 8 -