# Text boxes

PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w miejscowości Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

Data utworzenia: 2010-12-20

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m

0,1600

Demontaż kabla oświetleniowego o masie do 0,5kg/m na słupie nr 9.

Poz. 1

Jednostka: 1 km

0,3000

Przewody nieizolowane linii NN. Przekrój przewodów do 95 mm2 - demontaż. Z przeznaczeniem do ponownego

montażu

Poz. 2

Jednostka: 1 szt

1,0000

Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie. O ciężarze do 30 kg

Poz. 3

Jednostka: 1 kpl

1,0000

Oprawy oświetlenia zewnętrznego. Miejsce zainstalowania oprawy: trzpień słupa lub wysięgnik - demontaż

Poz. 4

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego nr 9

Poz. 5

Jednostka: 100 szt.

0,0200

Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym poprzecznika narożnego lub

krańcowego

Poz. 6

Jednostka: 100 szt.

0,0200

Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym konstrukcji typu KTK

Poz. 7

Jednostka: 1 słup

1,0000

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do

12,0m; żerdź Em  10,5/15,

Poz. 8

Jednostka: 100 szt.

0,0100

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Poprzeczniki narożne lub krańcowe.

Poz. 9

Jednostka: 100 szt.

0,0100

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzętu: konstrukcja typu KTK o

ilości izolatorów - 1 szt.

Poz. 10

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem

izolowanym o przekroju do 4x25mm2

Poz. 11

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 1 km

0,0270

Montaż przewodów izol. linii napowietrznych nn z dodatk. przewodem oświetl. typu AsXSn lub podobnym. Linia wykonana

przewodem izolowanym o przekroju 4x50+2x25 mm2. z udziałem podnośnika samochodowego

Poz. 12

Jednostka: 1 km/1przewo

0,2000

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm 2

Poz. 13

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15 kg

Poz. 14

Jednostka: 1 kpl

1,0000

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i

wysięgniki; wysokość latarń do 10m

Poz. 15

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik

Poz. 16

Jednostka: 100 m

0,0800

Układanie kabla z demontażu na słupie projektowanym nr 9 i umieszczenie go w osłonie DVR 110.

Poz. 17

Jednostka: 1 szt.

8,0000

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu do 4,5 m,

agregat prądotwórczy

Poz. 18

Jednostka: 1 szt.

8,0000

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu następne 1,5 m,

młot udarowy

Poz. 19

Jednostka: 100 m

0,0800

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60

m, grunt kat. III

Poz. 20

Jednostka: 1 szt.

2,0000

Montaż ogranicznika przepięć.

Poz. 21

Jednostka: 1 m3

7,0000

Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. IV l=10m.

Poz. 22

Jednostka: 100 m

0,2000

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

Poz. 23

Jednostka: 100 m

0,0800

Układanie kabla z demontażu na słupie projektowanym nr 9.

Poz. 24

Jednostka: 100 m

0,2700

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie 1,0 kg/m, przykryty folią kalendrowaną.

Poz. 25

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 100 m

0,1000

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125mm

Poz. 26

Jednostka: 100 m

0,2500

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do

0,60m w gruncie kat. III

Poz. 27

Jednostka: 1 szt.

2,0000

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla

5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2

Poz. 28

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup o masie do 300 kg, słup stalowy

Poz. 29

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15 kg

Poz. 30

Jednostka: 1 kpl.

1,0000

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10

m, przewody kabelkowe

Poz. 31

Jednostka: 1 szt.

1,0000

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik słupa ORION

Poz. 32

Jednostka: 100 m

0,1000

Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel wciagany do rur osłonowych mocowanych do słupa o masie do 1 kg/m,

obejmkami. Słup nr 5.

Poz. 33

Jednostka: 1 odcinek

1,0000

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Rodzaj linii: kabel N.N. o ilości żył - 4

Poz. 34

Jednostka: 1 szt.

3,0000

Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Poz. 35

Jednostka: 1 szt.

2,0000

Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

Poz. 36

- 3 -