PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1763B ( ulica Armii Krajowej w Siemiatyczach )

odc. od ul. T. Kościuszki w stronę „ Oerlemans ”)

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych |  |  |
| 1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych odc. III 373,00 x 1,00 x 2 str. = 746,00 m2 odc. IV 113,00 x 1,00 x 2 str. = 226,00 m2 | [m2] | 972,00 |
|  | D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - obmiar z pozycji 3 przedmiaru | [m2] | 3 798,00 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
|  | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 3. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem odc. III 53,00 x 10,00 = 530,00 m2 320,00 x 7,50 = 2 400,00 m2 odc. IV 113,00 x 7,20 = 813,60 m2 Razem : 3 743,60 m2 zjazd do lasu w lewo : 12,00 x 4,50 = 54,00 m2 Ogółem : 3 797,60 m2 przyjęto : 3 798,00 m2 | [m2] | 3 798,00 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie |
| 4. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 4 cm , z odwiezieniem urobku odc. III: 4,00x10,00=40,00 m2 ( wcinka - początek odcinka ) 4,00 x 7,50 = 30,00 m2 (wcinka - koniec odcinka) odc. IV: 4,00x7,20 = 28,80 m2 ( wcinka - początek odcinka ) 4,00 x 7,00 = 28,00 m2 ( wcinka - koniec odcinka ) frezowanie lokalnych nierówności przyjęto szacunkowo : 150,00 m2 Razem : 276,80 m 2 przyjęto : 277,00 m2 | [m2] | 277,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
| 5. |  | Regulacja pionowa studni rewizyjnych. | [szt] | 1,00 |
| Opracował : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2012-06-05 |