OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej, której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania odnowy przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Narojki – Miłkowice – Rotki – droga 1728B w km 20+755 przez ustalenie lokalizacji i parametrów (w istniejących granicach działki), ustalenie technologii odnowy oraz określenie ilości robót do wykonania. Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy odnowy przepustu oraz szczegółowego określenia warunków wykonania i odbioru robót.

Celem opracowania jest odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Narojki – Miłkowice – Rotki – droga 1728B w km 20+755 polegająca na odnowieniu ścianek czołowych i przełożeniu 3 rur przepustu fi 125cm które uległy zniszczeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz oczyszczeniu przepustu 2xØ100cm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STAN PRAWNY

Projekt budowlano wykonawczy odnowy przepustu opracowano na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, który pełni rolę zarządcy drogi w ciągu której znajduje się przepust i będzie także Inwestorem odnowy tego przepustu.

Projekt opracowano na podstawie:

-  mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych( skala 1:500),

-  inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

-  inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej,

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii odnowy istniejącego przepustu oraz zakresu odnowy,

-  Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 63 z dn. 03.08.2000r.),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

-  ustaleń w zakresie warunków gruntowo – wodnych podłoża,

-  obowiązujących norm i przepisów prawnych,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów numerem geodezyjnym: 87 stanowiąca własność Powiatu Wysokomazowieckiego i znajdująca się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Dane ogólne

Rozpatrywany przepust usytuowany jest pod drogą powiatową Nr 1729B Siemiatycze – Narojki – Miłkowice – Rotki – droga 1728B w km 20+755 (obręb Rotki, gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki).

Konstrukcja przepustu na wlocie i wylocie jest murowana, w środkowej części przepust ma postać rur żelbetowych 2 x Ø 100cm oraz 2 x Ø 125cm. Całkowita długość przepustu wynosi 10,00m. Skarpy wlotu i wylotu przepustu nie posiadają umocnień.

Nad przepustem znajduje się nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza wykonane są z kruszywa naturalnego o gr. 10cm.

Spadek poprzeczny jezdni nad przepustem jest jednostronny i wynosi 3%.

Dno przepustu 2 x Ø 100cm jest zamulone, a rury (3szt.) przepustu 2 x Ø 125cm oraz ścianki murowane zbrojone uległy zniszczeniu (pochyleniu) w wyniku intensywnych opadów deszczu co blokuje przepływ wód i uniemożliwia zlikwidowanie wyrwy w poboczu jezdni.

Szerokość jezdni nad przepustem wynosi 5,50m.

Lokalizacja  przepustu przedstawiona została na planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym w skali 1:500.

3.2 Przebieg drogi

W/w droga przebiega przez teren zabudowany m. Rotki.

3.3 Uzbrojenie techniczne

Brak.

3.5 Badania geotechniczne

Nie dotyczy.

3.6 Stan techniczny

Konstrukcja przepustu na wlocie i wylocie jest murowana, w środkowej części przepust ma postać rur żelbetowych 2 x Ø 100cm oraz 2 x Ø 125cm. Całkowita długość przepustu wynosi 10,00m. Skarpy wlotu i wylotu przepustu nie posiadają umocnień.

Nad przepustem znajduje się nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza wykonane są z kruszywa naturalnego o gr. 10cm.

Spadek poprzeczny jezdni nad przepustem jest jednostronny i wynosi 3%.

Dno przepustu 2 x Ø 100cm jest zamulone, a rury (3szt.) przepustu 2 x Ø 125cm oraz ścianki murowane zbrojone uległy zniszczeniu (pochyleniu) w wyniku intensywnych opadów deszczu co blokuje przepływ wód i uniemożliwia zlikwidowanie wyrwy w poboczu jezdni.

Szerokość jezdni nad przepustem wynosi 5,50m.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód do przepustu 2xØ100cm oraz 2 x Ø 125cm oraz przydrożnych rowów.

3.8 Obiekty inżynieryjne

Przepust 2 x Ø 100cm oraz 2 x Ø 125cm z rur żelbetowych o długości 10,00m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Cel

Celem opracowania jest odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Narojki – Miłkowice – Rotki – droga 1728B w km 20+755 polegająca na odnowieniu ścianek czołowych i przełożeniu 3 rur przepustu fi 125cm które uległy zniszczeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz oczyszczeniu przepustu 2xØ100cm.

Przyjęto istniejącą konstrukcję przepustu w postaci rur żelbetowych 2xØ100cm i 2xØ125cm. Odnawiany przepust nie zmieni swojego usytuowania w stosunku di istniejącej osi przepustu.

Pod przepustami należy wykonać ławę z betonu C-8/10 (B-10) o gr. 35cm.

Wykop na całej szerokości ponad górną krawędź przepustu należy zasypywać warstwami, kruszywem mrozoodpornym w postaci mieszanek żwirowych o frakcji 0 – 32mm. Grubość poszczególnych warstw nie może przekraczać 30cm.

Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem.

Podczas zasypywania rury przepustu nie mogą zmieniać swojego położenia w poziomie i w pionie.

W celu niedopuszczenia do podmycia konstrukcji przepustu na wlocie i wylocie zastosowano ławy betonowe oraz niezbędne umocnienie dna rowy poprzez wybrukowanie kamieniem polnym na podbudowie z betonu C-8/10 (B-10). Zastosowane kamienie powinny mieć najmniejszy wymiar 10cm. Podłoże gruntowe pod podbudowę betonową powinno być zagęszczone do wskaźnika Wz  1,0. Spoiny między kamieniami należy wypełnić zaprawą cementową o stosunku 1:2. Świeżą zaprawę w spoinach należy pielęgnować przez minimum 7 dni po wykonaniu

Podstawowe parametry przepustu po odnowie nie zmienią się i będą wynosić:

- Długość całkowita 10,00m

- Średnica przepustu 100cm – krotność 2

- Średnica przepustu 125cm – krotność 2

- Spadek podłużny 1%

Z uwagi na mocno zamulony przepust 2xØ100cm uniemożliwiający swobodny przepływ wody, konieczne jest oczyszczenie przepustu.

W miejscu wykopu dla rozbiórki istniejących przepustów przewidziano pełnie odtworzenie nawierzchni drogi.

Nośność konstrukcji przepustu równa jest klasy B czyli po drodze mogą się poruszać pojazdy o obciążeniu całkowitym 400kN (40ton).

W przypadku gdy nastąpi konieczność Wykonawca robót powinien przewidzieć spiętrzenie przepływającej wody w rowie poprzez wykonanie grodzy np. z worków z piaskiem, oraz zastosować przepompowywanie wody.

4.2 Kolidujące uzbrojenie

Brak.

4.11 Gospodarka zielenią

Bez zmian.

5. ROZBÓRKI

Projekt przewiduje prace rozbiórkowe – rozbiórka istniejącego przepustu.

Grunt uzyskany z wykopów oraz materiał z rozbiórki zostanie odwieziony na odkład w miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie robót drogowych  wg przedmiaru robót.

7. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

Odnowa przepustu mieści się w istniejących granicach działek.

8. TERENY CHRONIONE

Teren pod inwestycję nie podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inwestycja znajduje się poza obszarem chronionym Natura 2000 w odległości około 10km.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływania na siedliska i gatunki chronione. Ewentualne oddziaływanie ograniczy się do obszaru objętego pasem drogowym.

9. TERENY GÓRNICZE

Nie występują.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA

Odnowa przepustu 2xØ100cm i 2xØ125cm z rur żelbetowych o dł. 10,00m wraz z murkami betonowymi zbrojonymi oraz oczyszczeniem na wlocie i wylocie w m. Rotki będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Zdecydowanie poprawi się odprowadzenie wód opadowych.

Planowana inwestycja polegająca na przywróceniu parametrów technicznych uszkodzonego przepustu i oraz przywróceniu parametrów eksploatacyjnych przepustu wpłynie na polepszenie odprowadzenie wód opadowych.

Dostosowując się do wymogów ochrony środowiska projekt przewiduje:

- w całym przedsięwzięciu zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich atestów lub deklaracji zgodności z obowiązującymi normami.

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowana odnowa przepustu nie stwarza szczególnego zagrożenia dla pracowników wykonawcy i osób postronnych przy przestrzeganiu zasad ujętych w powszechnie obowiązujących przepisach bhp.

W szczególności wykonanie robót wymaga oznakowania tymczasowego uzgodnionego z zarządcą drogi.

12. STAN TERENOWO – PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów numerem geodezyjnym: 87 stanowiąca własność Powiatu Wysokomazowieckiego i znajdująca się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

14. UZGODNIENIA

W związku z odnową przepustu zostały przeprowadzone uzgodnienia:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.