KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 3+198,50 - 5+630 | km | 2,4315 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.01 | Karczowanie drzew |  |  |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Ścinka drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności 3szt. z wywiezieniem dłużyc , gałęzi , karpin | szt. | 3,00 | …………… | ……………. |
| 3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni po ściętych drzewach o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem dłużyc , gałęzi , karpin | szt. | 2,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych |  |  |  |  |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki str. P 3+250 - 4+175 = 925,00m ; str. L 3+250 - 4+202 = 952,00m ; str. L 4+720 - 5+500 = 780,00m ; str. P 5+030 - 5+290 = 260,00m | m | 2917,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych |  |  |  |  |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników i wjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki str. P 3+250 - 4+175 = 925,00m ; str. L 3+250 - 4+202 = 952,00m str. L 4+720 - 5+500 = 780,00m ; str. P 5+030 - 5+290 = 260,00m 2917,00m*1,50m = 4375,50m2 | m2 | 4375,50 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej. |  |  |  |  |
| 6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy rozbiórce przepustów w km roboczym 3+202 ; 1,40m*5,50m = 7,70m2 lokalna rozbiórka nawierzchni bitumicznej: 200,00m2 | m2 | 207,70 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca. |  |  |  |  |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy rozbiórce przepustów w km rob. 3+434; 1,00m*6,00m = 6,00m2 ; 3+710; 1,00m*6,00m = 6,00m2 4+202; 1,00m*5,50m = 5,50m2 ; 4+429,50; ; 5,50m*6,00m =33,00m2 4+799; 1,00m*6,00m = 6,00m2 Razem: 56,50m2 lokalna rozbiórka nawierzchni brukowcowej: 235,00m2 | m2 | 292,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych |  |  |  |  |
| 8 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 - 50 cm z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki fi 50cm w km rob. 4+799 o dł. 10,30m | m | 10,30 | …………… | ……………. |
| 9 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 - 80cm z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki fi 60cm w km rob. 3+434 o dł. 10,20m fi 60cm w km rob. 3+710 o dł. 11,80m fi 60cm w km rob. 4+202 o dł. 10,50m | m | 32,50 | …………… | ……………. |
| 10 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki fi 100cm w km rob. 3+202 o dł. 14,00m 3 x fi 100cm w km rob. 4+429,50 o dł. 10,00m | m | 24,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych |  |  |  |  |
| 11 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki | szt | 7,00 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych |  |  |  |  |
| 12 | D.01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 13,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.03.04 | Przebudowa linii. |  |  |  |  |
| 13 | D.01.03.04 | Rurociągi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o śr. 110 mm jako zabezpieczenie kabla telefonicznego i energetycznego 180,00m (kabel telefoniczny pod wjazdami i rozjazdami) | m | 180,00 | …………… | ……………. |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne |  |  |  |  |
| 14 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. | m3 | 518,00 | …………… | ……………. |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem (odkład) |  |  |  |  |
| 15 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr..kat. III z transp.urobku sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych - grunt z poczystki rowów odc. I 837,00m3 | m3 | 837,00 | …………… | ……………. |
|  | D.02.01.01 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
|  | D.03.00.00 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami. |  |  |  |  |
| 16 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy przepuście fi 50cm w km rob. 4+799 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,20m*1,50m*2szt=3,60m2 | m2 | 3,60 | …………… | ……………. |
| 17 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przepuście fi 50cm w km rob. 4+799 wymiary: 0,20m*0,4m*1,70m*2szt = 0,27m3 | m3 | 0,27 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.01 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe |  |  |  |  |
| 18 | D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV w km rob. 4+799 o dł. 11,00 m : 1,0m*0,80m*11,00m= 8,80m3 | m3 | 8,80 | …………… | ……………. |
| 19 | D.03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 50cm w km: wg. wyliczeń 0,34*0,66*11,00m = 2,47m3 | m3 | 2,47 | …………… | ……………. |
| 20 | D.03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm w km rob. 4+799 o dł. 11,00m | m | 11,00 | …………… | ……………. |
| 21 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 8,80m3(wykop) - 3,76m3 (objętość rur) = 5,04m3 (nadmiar rozplantować w miejscu) | m3 | 5,04 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60 cm |  |  |  |  |
| 22 | D.03.01.01 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust 3,00x0,80x1,00x6szt.=14,40m3 | m3 | 14,40 | …………… | ……………. |
| 23 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia 0,18t+0,18t+0,18t = 0,54t | t | 0,54 | …………… | ……………. |
| 24 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,54 | …………… | ……………. |
| 25 | D.03.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych - płyty, ławy i stopy fundamentowe fi 60cm w km rob. 3+434 o dł. 10,20m fi 60cm w km rob. 3+710 o dł. 12,00m fi 60cm w km rob. 4+202 o dł. 9,50m ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*6szt. = 6,84m3 ścianka w km rob. 3+434; 3+710; 4+202 1,65*0,37*2,40*6szt. = 8,79m3 | m3 | 15,63 | …………… | ……………. |
| 26 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop. fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV 14,40m3 (z wykopu) - 6,84m3 (objętość ławy betonowej pod murem) = 7,56m3 (nadmiar rozplantować w miejscu) | m3 | 7,56 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.03.01.01 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60cm |  |  |  |  |
| 27 | D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV przepusty fi 60cm w km rob. 3+434 o dł. 10,20m fi 60cm w km rob. 3+710 o dł. 12,00m fi 60cm w km rob. 4+202 o dł. 9,50m 1,0m*0,80m*31,70m = 25,36m3 | m3 | 25,36 | …………… | ……………. |
| 28 | D.03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 60cm w km: wg. wyliczeń 0,34*0,76*31,70m = 8,19m3 | m3 | 8,19 | …………… | ……………. |
| 29 | D.03.01.01 | Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 60 cm fi 60cm w km rob. 3+434 o dł. 10,20m fi 60cm w km rob. 3+710 o dł. 12,00m fi 60cm w km rob. 4+202 o dł. 9,50m | m | 31,70 | …………… | ……………. |
| 30 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop. fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV 25,36m3(wykop) - 14,37m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu) = 10,99m3 | m3 | 10,99 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 100 cm |  |  |  |  |
| 31 | D.03.01.01 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepusty 5,20x1,00x1,00x2szt.=10,40 m3 | m3 | 10,40 | …………… | ……………. |
| 32 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia 0,137*2szt. = 0,274t | t | 0,274 | …………… | ……………. |
| 33 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm 0,137*2szt. = 0,274t | t | 0,274 | …………… | ……………. |
| 34 | D.03.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych – płyty, ławy i stopy fundamentowe fi 100cm w km rob. 3+202 o dł. 14,00m ława: 5,20*0,8*0,80 = 3,33m3 ścianka: 1,94*0,37*5,20m=3,73m3 7,06m3*2szt. = 15,20m3 | m3 | 15,20 | …………… | ……………. |
| 35 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop. fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 10,40m3 (z wykopu) - 6,66m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) = 3,74m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu) | m3 | 3,74 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.01 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe |  |  |  |  |
| 36 | D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 1,40m*1,40m*14,00m=27,44m3 | m3 | 27,44 | …………… | ……………. |
| 37 | D.03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 100cm wg. wyliczeń 0,55*1,28*14,00m = 2,82m3 | m3 | 2,82 | …………… | ……………. |
| 38 | D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm dr. pow. Nr 1715B odc. I fi 100cm w km rob. 3+202 o dł. 14,00m | m | 14,00 | …………… | ……………. |
| 39 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 27,44m3(wykop) - 18,01m3 (objętość rur, nadmiar rozplantować w miejscu) = 9,43m3 | m3 | 9,43 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów 3xfi 100 |  |  |  |  |
| 40 | D.03.01.01 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepusty 9,50x1,00x1,00x2szt.=19,00 m3 | m3 | 19,00 | …………… | ……………. |
| 41 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia 0,209*1szt. = 0,209t | t | 0,209 | …………… | ……………. |
| 42 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm 0,209*1szt. = 0,209t | t | 0,209 | …………… | ……………. |
| 43 | D.03.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe dr. pow. Nr 1715B 3 x fi 100cm w km rob. 4+429,50 o dł. 10,00m ława:6,80m*0,80*0,80*2szt. = 8,70m3 ścianka: 1,90*0,37*6,60*2szt. = 2,64m3 | m3 | 11,34 | …………… | ……………. |
| 44 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 19,00m3 (z wykopu) - 8,70m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) = 10,30m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu) | m3 | 10,30 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.01 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,trzyotorowe 3xfi 100 |  |  |  |  |
| 45 | D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 5,50m*1,40m*10,00m=77,00m3 | m3 | 77,00 | …………… | ……………. |
| 46 | D.03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty o średn 100cm w km:0+285,70 wg. wyliczeń 0,55*4,18*10,00m = 22,99m3 | m3 | 22,99 | …………… | ……………. |
| 47 | D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur o śr. 100 cm x 3 3 x fi 100cm w km rob. 4+429,50 o dł. 10,00m | m | 10,00 | …………… | ……………. |
| 48 | D.03.01.01 | Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 77,00m3(wykop) - 38,58m3 (objętość rur, nadmiar rozplantować w miejscu) = 38,42m3 | m3 | 38,42 | …………… | ……………. |
|  | D.03.01.03 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu |  |  |  |  |
| 49 | D.03.01.03 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów - przyjęto szacunkowo | m2 | 500,00 | …………… | ……………. |
|  | D.01.03.04 | Przebudowa linii. |  |  |  |  |
| 50 | D.01.03.04 | Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych przyjęto szacunkowo : 50 szt. | szt. | 50,00 | …………… | ……………. |
|  | D.03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych na przepustach |  |  |  |  |
| 51 | D.03.02.01 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III 1,00m*0,60m*1,00m*8szt. = 4,80m3 | m3 | 4,80 | …………… | ……………. |
| 52 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika bez syfonu na przepustach w km rob. 3+434 2 szt ; w km rob. 3+710 2 szt w km rob. 4+202 2 szt ; w km rob. 4+799 2 szt. | szt. | 8,00 | …………… | ……………. |
| 53 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV 4,80m3 - 4,10m3 (objetość rur) = 0,70m3 | m3 | 0,70 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30 cm. |  |  |  |  |
| 54 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w miejcach poszerzonej nawierzchni: 3+198,50 - 3+217 str. P; 18,50m*1,10m = 20,35m2 3+217 - 3+270 str. L; 53,00m*0,30m = 15,90m2 (ustaw. krawęznika) 3+217 - 3+270 str. P; 53,00m*1,10m = 58,30m2 3+270 - 4+240 str. L+P; 970,00m*0,30m*2str. = 582,00m2 4+240 - 4+252 str. L; 12,00m*0,30m = 3,60m2 (ustaw. krawęznika) 4+240 - 4+252 str. P; 12,00m*0,50m = 6,00m2 4+252 - 4+582 str. L+P; 330,00m*0,50m*2str. = 330,00m2 4+582 - 4+673 str. L; 91,00m*0,30m = 27,30m2 (ustaw. krawęznika) 4+582 - 4+673 str. P; 91,00m*0,50m = 45,50m2 (ustaw. krawęznika) 4+673 - 5+430 str. L+P; 757,00m*0,30m*2str. = 454,20m2 (ustawienie krawęznika) 5+430 - 5+505 str. L; 75,00m*0,30m = 22,50m2 (ustaw. krawęznika) 5+430 - 5+505 str. P; 75,00m*1,10m = 82,50m2 5+505 - 5+630 str. L+P; 125,00m*0,50m*2str. = 125,00m2 Razem: 1773,15m2 poszerzenie na łukach: W6 - 32,46 m2 ; W12 - 29,32m2 rozjazdy bitumiczne: w/g wykazu 245,00m2 przy rozbiórce przepustów km rob. 3+202; 1,40m*5,50m = 7,70m2 przy rozbiórce przepustów: w km rob. 3+434; 1,00m*6,00m = 6,00m2 3+710; 1,00m*6,00m = 6,00m2 4+202; 1,00m*5,50m = 5,50m2 4+429,50; ; 5,50m*6,00m = 33,00m2 4+799; 1,00m*6,00m = 6,00m2 5+694,50; 1,40m*5,50m = 7,70m2 5+933; 1,00m*5,50m = 5,50m2 lokalna rozbiórka nawierzchni brukowcowej: 500,00m2 | m2 | 2 657,33 | …………… | ……………. |
|  | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 55 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych i brukowcowych w km rob. 3+200 - 5+630; 2431,50m*1,00m*2str. = 4863,00m2 | m2 | 4863,00 | …………… | ……………. |
|  | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową |  |  |  |  |
| 56 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w km rob. 3+198,50 - 3+300; 101,50m*5,80m = 588,70m2 w km rob. 5+300 - 5+510; 210,00m*5,80m = 1218,00m2 w km rob. 5+510 - 5+540; 30,00m*5,75m = 172,50m2 w km rob. 5+540 - 5+569; 29,00m*5,80m = 168,20m2 Razem: 2147,40m*2razy = 4294,80m2 w miejcach poszerzonej nawierzchni: 1 raz 3+198,50 - 3+217 str. P; 18,50m*1,10m = 20,35m2 3+217 - 3+270 str. L; 53,00m*0,30m = 15,90m2 (ustawienie krawęznika) 3+217 - 3+270 str. P; 53,00m*1,10m = 58,30m2 3+270 - 4+240 str. L+P; 970,00m*0,30m*2str. = 582,00m2 4+240 - 4+252 str. L; 12,00m*0,30m = 3,60m2 (ustawienie krawęznika) 4+240 - 4+252 str. P; 12,00m*0,50m = 6,00m2 4+252 - 4+582 str. L+P; 330,00m*0,50m*2str. = 330,00m2 4+582 - 4+673 str. L; 91,00m*0,30m = 27,30m2 (ustawienie krawęznika) 4+582 - 4+673 str. P; 91,00m*0,50m = 45,50m2 (ustawienie krawęznika) 4+673 - 5+430 str. L+P; 757,00m*0,30m*2str. = 454,20m2 (ustawienie krawęznika) 5+430 - 5+505 str. L; 75,00m*0,30m = 22,50m2 (ustawienie krawęznika) 5+430 - 5+505 str. P; 75,00m*1,10m = 82,50m2 5+505 - 5+630 str. L+P; 125,00m*0,50m*2str. = 125,00m2 poszerzenie na łukach: W6 - 32,46 m2 ; W12 - 29,32m2 rozjazdy bitumiczne: w/g wykazu 245,00m2*1raz = 245,00m2 | m2 | 6 419,13 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |  |  |
| 57 | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm km i obmiar z pozycji - koryto | m2 | 2657,33 | …………… | ……………. |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |  |  |
| 58 | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm km i obmiar z pozycji - koryto | m2 | 2657,33 | …………… | ……………. |
|  | D.04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |  |  |
| 59 | D.04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno - asfaltowej w km rob. 3+198,50 - 3+300; 101,50m*5,80m = 588,70m2 w km rob. 5+300 - 5+510; 210,00m*5,80m = 1218,00m2 w km rob. 5+510 - 5+540; 30,00m*5,75m = 172,50m2 w km rob. 5+540 - 5+569; 29,00m*5,80m = 168,20m2 Razem: 2147,40m2*0,03m*2,50 = 161,00t | t | 161,00 | …………… | ……………. |
|  | D.04.04.01 | Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym |  |  |  |  |
| 60 | D.04.04.01 | Wyrównanie podbudowy kruszywem z 35% dodatkiem kruszywa łamanego, stabilizowanym mechanicznie wg. tabeli objętości międzyprzekrojowych warstw konstrukcyjnych jezdni - wg. wyliczeń 3+300 - 4+197; 897,00m*6,00m = 5382,00m2 4+197 - 4+217; 20,00m*5,84m = 116,80m2 4+217 - 4+690; 473,00m*5,59m = 2644,07m2 4+690 - 4+710; 20,00m*5,84m = 116,80m2 4+710 - 5+300; 590,00m*6,00m = 3540,00m2 5+569 - 5+630; 61,00,00m*5,59m = 340,99m2 12140,66m2x0,08m ( średnia grubość ) = 971,25m3 971,25 m3 + 194,25 m3 ( 20 % wyrównanie nierówności międzyprzekrojowych ) = 1165,50 m3 | m3 | 1165,50 | …………… | ……………. |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1 |  |  |  |  |
| 61 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z transportem masy mineralno - asfaltowej 3+198,50 - 3+300; 102,00m*6,00m =609,00m2 5+300 - 5+510; 210,00m*6,00m =1260,00m2 5+510 - 5+540; 30,00m*5,75m =172,50m2 5+540 - 5+569; 29,00m*5,50m =159,50m2 Razem: 2201,00m2 poszerzenie na łukach : W6 - 32,46 m2 ; W12 - 29,32 m2 Ogółem : 2262,78 m2 | m2 | 2262,78 | …………… | ……………. |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 5 cm. na ruch KR1 |  |  |  |  |
| 62 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) odc. I 3+300 - 4+197; 897,00m*6,00m = 5382,00m2 4+197 - 4+217; 20,00m*5,84m = 116,80m2 4+217 - 4+690; 473,00m*5,59m = 2644,07m2 4+690 - 4+710; 20,00m*5,84m = 116,80m2 4+710 - 5+300; 590,00m*6,00m = 3540,00m2 5+569 - 5+630; 61,00m*5,59m = 340,99m2 utwardzone pobocze: 3+198,50 - 3+270 str. P; 71,50m*1,00m = 71,50m2 5+430 - 5+505 str. P; 75,00m*1,00m=75,00m2 poszerzenie na łukach: W6 - 32,46 m2 ; W12 - 29,32m2 rozjazdy bitumiczne: w/g wykazu 245,00m2 | m2 | 12593,94 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1 |  |  |  |  |
| 63 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem masy mineralno - asfaltowej 3+198,50 - 4+197; 998,50m*6,00m = 5991,00m2 4+197 - 4+217; 20,00m*5,75m = 115,00m2 (zmiana szerokości nawierzchni) 4+217 - 4+690; 473,00m*5,50m=2601,50m2 4+690 - 4+710; 20,00m*5,75m = 115,00m2 (zmiana szerokości nawierzchni) 4+710 - 5+510; 800,00m*6,00m = 4800,00m2 5+510 - 5+540; 30,00m*5,75m = 172,50m2 (zmiana szerokości nawierzchni) 5+540 - 5+630; 90,00m*5,50m=495,00m2 utwardzone pobocze: 3+198,50 - 3+270 str. P; 71,50m*1,00m = 71,50m2 5+430 - 5+505 str. P; 75,00m*1,00m=75,00m2 poszerzenie na łukach: W6 - 32,46 m2 ; W12 - = 29,32m2 rozjazdy bitumiczne: w/g wykazu : 245,00m2 | m2 | 14743,28 | …………… | ……………. |
|  | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej. |  |  |  |  |
| 64 | D.05.03.11 | Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku przyjęto : PT + rozjazdy + utwardzone pobocze + po przebudowie przepustów + KT | m | 250,00 | …………… | ……………. |
| 65 | D.05.03.11 | Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (miejsca zawyżone miedzy przekrojami) przyjęto szacunkowo lokalne nierówności międzyprzekrojowe : 200,00m2 | m2 | 200,00 | …………… | ……………. |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |  |  |
| 66 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm zagęszczane mechanicznie 3+198,50 - 3+217 str. L ; 18,50m*1,50m =27,75m2 3+198,50 - 3+270 str. P ; 71,50m*0,50m = 35,75m2 4+240 - 4+582 str. P ; 342,00m*1,50m = 513,00m2 4+252 - 4+673 str. L ; 421,00m*1,50m = 631,50m2 5+430 - 5+505 str. P ; 75,00m*0,50m = 37,50m2 5+515 - 5+630 str. L+P ; 115,00m*1,50m*2str. = 345,00m2 wjazdy: 41,70m2 Razem: 1632,20m2 | m2 | 1632,20 | …………… | ……………. |
|  | D.06.01.01 | Umocnienie skarp |  |  |  |  |
| 67 | D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych | m2 | 5700,00 | …………… | ……………. |
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami(przebudowa) |  |  |  |  |
| 68 | D.06.02.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II fi 30 cm 12,50m*0,80*1,00 = 10,00m3 | m3 | 10,00 | …………… | ……………. |
| 69 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm zjazdy w/g wykazu zjazdów: 12,50 m | m | 12,50 | …………… | ……………. |
| 70 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 10cm fi 30cm: 12,50mx0,5x0,1 = 0,63m3 | m3 | 0,63 | …………… | ……………. |
| 71 | D.06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm z wykopu 10,00m3 – 2,08m3 (objętość rur-rozplantować w miejscu)=7,92m3 | m3 | 7,92 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami. |  |  |  |  |
| 72 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy zjazdach fi 30cm odc. I (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,00m*1,20m*4szt=4,80m2 | m2 | 4,80 | …………… | ……………. |
| 73 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń przy przepuście fi 30cm odc. I pod zjazdami wymiary: 0,20m*0,3m*1,50m*4szt=0,36m3 | m3 | 0,36 | …………… | ……………. |
|  | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
|  | D.07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych |  |  |  |  |
| 74 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. rury 70 mm | szt | 18,00 | …………… | ……………. |
|  | D.07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych |  |  |  |  |
| 75 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu | szt | 2,00 | …………… | ……………. |
|  | D.07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych |  |  |  |  |
| 76 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego – jednostronne | szt | 12,00 | …………… | ……………. |
|  | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  |  |  |
| 77 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie wg. projektu stałej organizacji ruchu przejścia dla pieszych ("zebra") : km rob. 3+230 1 szt. 12,00 m2 km rob. 4+680 1 szt. 12,00 m2 km rob. 5+490 1 szt. 12,00 m2 linia ciągła na oddzielająca pobocze bitumiczne : 146,50m*0,24 = 35,16m2 | m2 | 71,16 | …………… | ……………. |
|  | D.07.06.00 | OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH |  |  |  |  |
|  | D.07.06.06 | Urządzenia – poręcze sztywne |  |  |  |  |
| 78 | D.07.06.06 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków z rur co 1,5 m bariery wygrodzeniowe typ Olsztyński ustawione w obrębie przejścia dla pieszych w km rob. 3+230 , 4+680 , 5+490 3 przejścia po 4 x 3 szt. ( przęsła ) = 36 szt. ( przęseł ) | szt | 36,00 | …………… | ……………. |
|  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 79 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 (nowe) str. L 3+217 - 3+270 = 53,00m str. L+P 3+270 - 4+240 = 970,00m*2str. = 1940,00m str. L 4+240 - 4+252 = 12,00m str. P 4+582 - 5+430 = 848,00m str. L 4+673 - 5+500 = 827,00m Razem: 3680,00m zabezpieczenie wjazdów: 142szt. *5,00m = 710,00m | m | 4390,00 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.08.02.02 | Chodniki z kostek brukowych betonowych |  |  |  |  |
| 80 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (nowe) str. L 3+217 - 3+270 = 53,00m*1,50m = 79,50m2 str. L+P 3+270 - 4+240 = 970,00m*1,50m*2str. = 2910,00m2 str. L 4+240 - 4+252 = 12,00m*1,50m = 18,00m2 str. P 4+582 - 5+430 = 848,00m*1,50m = 1272,00m2 str. L 4+673 - 5+500 = 827,00m*1,50m = 1240,50m2 Razem: 5520,00m2 - 852,00m x 1,50m (wjazdy) = 4242,00m2 rozjazdy: 50,00m2 | m2 | 4292,00 | …………… | ……………. |
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe. |  |  |  |  |
| 81 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem w miejscach gdzie brak jest ogrodzeń oraz jako zabezpieczenie wjazdów: (nowe) str. L 3+217 - 3+270 = 53,00m str. L+P 3+270 - 4+240 = 970,00m*2str. = 1940,00m str. L 4+240 - 4+252 = 12,00m str. P 4+582 - 5+430 = 848,00m str. L 4+673 - 5+500 = 827,00m Razem: 3680,00m rozjazdy i wyokrąglenia: 50,00m | m | 3 730,00 | …………… | ……………. |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych gr. 8cm. |  |  |  |  |
| 82 | D.08.02.02 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (nowe) obmiar i km.(patrz wykaz zjazdów) 2653,00m2 (wjazdy) | m2 | 2 653,00 | …………… | ……………. |
| 83 | D.08.02.02 | Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 | 2 653,00 | …………… | ……………. |
|  | D.08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. |  |  |  |  |
| 84 | D.08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonać na załamaniach niwelety jako spust wody do rowów km rob. 4+625 str. L+P = 6,00m ; km rob. 5+400 str. L+P = 6,00m | m | 12,00 | …………… | ……………. |
| 85 | D.08.05.01 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą km. i obmiar j.w. 12,00m*0.60m=7,20m2 | m2 | 7,20 | …………… | ……………. |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 86 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | szt. | 1,00 | …………… | ……………. |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |
| Podatek VAT .......... % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |
| Wartość zadania z podatkiem VAT |  |
| Słownie : ........................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |