SST. D.10.10.01. Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej

-1-

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem profilowania nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            i realizacji robót związanych z mechanicznym profilowaniem nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem profilowania równiarką nawierzchni żwirowej i gruntowej naturalnej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej SST jest równoznaczne z pojęciem

„nawierzchnia gruntowa profilowana” według niżej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu

podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany       i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania             z równiarek.

4. TRANSPORT

Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT

Profilowanie nawierzchni żwirowej lub gruntowej należy wykonać na całej szerokości korony drogi (jezdnia i pobocza). Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy

użyciu równiarki. Nie można pozostawiać uskoków, zadoleń lub wałów ziemnych. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki.

Przy profilowaniu nawierzchni równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo profilowanego odcinka wynosiła, co najmniej 250,00 m i była tak dobrana, aby:

- profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego,

- na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Profilowanie należy wykonać przy szybkości roboczej równiarki do 5 km/godz. Zalecane jest wykonanie przynajmniej czterech przejść równiarki na profilowanym odcinku.

Profilowanie drogi należy wykonać od zewnętrznej krawędzi korony drogi do osi. Powstały nadmiar gruntu w osi jezdni należy rozplantować na całej szerokości jezdni zachowując spadki poprzeczne.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wałów ziemnych przy krawędzi drogi, powoduje to nieprawidłowe odwodnienie nawierzchni jezdni. Roboty muszą być prowadzone przy zajęciu tylko jednej połowy jezdni.

-2-

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania i pomiary

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe spadki poprzeczne oraz równość nawierzchni.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Roboty poprawkowe wadliwie wykonanego profilowania Wykonawca wykona na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanego profilowania.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nastąpi po zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę oraz po przeprowadzeniu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót w terenie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1m2 profilowania obejmuje:

- oznakowanie robót,

- wyprofilowanie nawierzchni.