PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 1+406 - 3+245; 1839,00m | km | 1,8390 |
|  | D.01.03.25 | Karczowanie drzew |  |  |
| 2 | D.01.03.25 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem pni z terenu robót | szt. | 5,00 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu z terenu robót przy rozbiórce przepustów: w km rob. 2+002; 2,00m*6,00m = 12,00m2 2+267; 50,00m*6,00m = 300,00m2 2+627; 6,00m*6,00m = 36,00m2 2+823; 2,00m*6,00m = 12,00m2 Lokalna rozbiórka nawierzchni bitumicznej: 300,00m2 | m2 | 660,00 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych |  |  |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 - 60cm z wywiezieniem gruzu z terenu robót fi 60cm w km rob. 2+002 o dł. 9,50m fi 50cm w km rob. 2+267 o dł. 9,00m fi 40cm w km rob. 2+627 o dł. 16,00m fi 50cm w km rob. 2+823 o dł. 9,00m | m | 43,50 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych |  |  |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na wraz z ławą betonową ( materiały z rozbiórki nieuszkodzone przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora ) w km rob. 1+405 - 1+856 str. P 451,00 m km rob. 1+856 - 3+245 str. P; 1389,00 m | m | 1840,00 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej |  |  |
| 6 | D.01.02.04 | Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej ( materiały z rozbiórki nieuszkodzone przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora ) str. P 1+858 - 3+245 = 1387,00m - 290,00m (wjazdy) = 1097,00m *1,50m = 1645,50m2 | m2 | 1645,50 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej |  |  |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ( materiały z rozbiórki nieuszkodzone przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora ) 580,00m2 | m2 | 580,00 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych |  |  |
| 8 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej ( materiały z rozbiórki nieuszkodzone przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora ) str. P 1+858 - 3+245 = 1387,00m | m | 1387,00 |
|  | D.01.03.04 | Przebudowa lini. |  |  |
| 9 | D.01.03.04 | Rurociągi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o śr. 110 mm jako zabezpieczenie kabla telefonicznego 150,00m (kabel telefoniczny pod wjazdami) | m | 150,00 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne |  |  |
| 10 | D.02.01.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. | m3 | 234,48 |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km (odkład) |  |  |
| 11 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych - grunt z poczystki rowów silnie zakrzaczony | m3 | 1993,55 |
|  | D.02.01.01 | Wykonywanie wykopów z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km) |  |  |
| 12 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych | m3 | 8,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami - przy przykanaliku fi 40cm |  |  |
| 13 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy przykanaliku fi 40cm w km rob. 2+627 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,00m*1,40m*2szt = 2,80m2 | m2 | 2,80 |
| 14 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu z betonu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przykanaliku fi 40cm w km rob. 2+627 wymiary: 0,20m*0,40m*1,60m*2szt= 0,26m3 | m3 | 0,26 |
|  | D.03.02.02 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe - przy przykanaliku fi 40cm |  |  |
| 15 | D.03.02.02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 1,0m*0,80m*16,00m = 12,80m3 | m3 | 12,80 |
| 16 | D.03.02.02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur żelbetowych o śr. 40 cm wraz z wykonaniem ławy pod rurą w km rob. 2+627; 16,00m | m | 16,00 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami - przy przykanaliku fi 50cm |  |  |
| 17 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy przepuście fi 50cm w km rob. 2+267 i 2+823 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 1,20m*1,50m*4szt= 7,20m2 | m2 | 7,20 |
| 18 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu z betonu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przepuście fi 50cm w km rob. 2+267 i 2+823 wymiary: 0,20m*0,4m*1,70m*4szt = 0,54m3 | m3 | 0,54 |
|  | D.03.02.02 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe - przy przykanaliku fi 50cm |  |  |
| 19 | D.03.02.02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV w km rob. 2+267 o dł. 9,00m , w km rob. 2+823 o dł. 9,00m 1,0m*0,80m*18,00m= 14,40m3 | m3 | 14,40 |
| 20 | D.03.02.02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm wraz z wykonaniem ławy pod rurą w km rob. 2+267 o dł. 9,00m , w km rob. 2+823 o dł. 9,00m | m | 18,00 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60 cm |  |  |
| 21 | D.03.01.01 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust 3,00x0,80x1,00x2szt.= 4,80m3 | m3 | 4,80 |
| 22 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia | t | 0,07 |
| 23 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,07 |
| 24 | D.03.01.01 | Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe fi 60cm w km rob. 2+002 ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*2szt. = 2,28m3 ścianka: 1,36*0,37*2,40*2szt. = 2,42m3 | m3 | 4,70 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.03.01.01 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60cm |  |  |
| 25 | D.03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV przepusty fi 60cm w km rob. 2+002 o dł. 9,50m 1,0m*0,80m*9,50m = 7,60m3 | m3 | 7,60 |
| 26 | D.03.01.01 | Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty o średn 60cm w km: wg. wyliczeń 0,34*0,76*9,50m = 2,45m3 | m3 | 2,45 |
| 27 | D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur żelbetowych o śr. 60 cm wraz wykonaniem ławy żwirowej fi 60cm w km rob. 2+002 o dł. 9,50m | m | 9,50 |
|  | D.03.02.02 | Wykonanie studzienek ściekowych na przepustach |  |  |
| 28 | D.03.02.02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III 1,00m*0,60m*1,00m*8szt. = 4,80m3 | m3 | 4,80 |
| 29 | D.03.02.02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika bez syfonu na przepustach str. L+P w km rob. 2+002; 2+267; 2+627; 2+823 | szt. | 8,00 |
|  | D.06.01.03 | Wykonanie umocnienia wylotu przepustu |  |  |
| 30 | D.06.01.03 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie wylotu przepustów 4szt. * 5,0m2 (przyjęto szacunkowo) = 20,00m2 | m2 | 20,00 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm. |  |  |
| 31 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km. rob. 1+406 - 1+437 31,00m*1,00m*2str. = 62,00m2 w km. rob. 1+932 - 2+001 69,00m*0,50m = 34,50m2 w km. rob. 2+001 - 2+003 (przy przepuście) 2,00m*6,65m = 13,30m2 w km. rob. 2+003 - 2+200 197,00m*1,00m = 197,00m2 w km. rob. 2+200 - 2+330 130,00m*6,20m = 806,00m2 w km. rob. 2+330 - 2+390 60,00m*0,50m = 30,00m2 w km. rob. 2+390 - 2+470 80,00m*3,00m = 240,00m2 w km. rob. 2+470 - 2+600 130,00m*0,50m = 65,00m2 w km. rob. 2+624 - 2+630 (przy przepuście) 6,00m*6,00m = 36,00m2 w km. rob. 2+630 - 2+822 192,00m*0,50m = 96,00m2 w km rob. 2+822 - 2+824 (przy przepuście) 2,00m*6,00m = 12,00m2 w km. rob. 2+824 - 3+245 421,00m*0,50m = 210,50m2 rozjazdy:100,00m2+50,00m2+25,00m2+100,00m2+60,00m2 = 335,00m2 Zatoka przy przystanku PKS w km rob. 1+900 98,00m2 | m2 | 2235,30 |
|  | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych |  |  |
| 32 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w km rob. 1+406 - 3+245; 1839,00m*1,00m*2str. =3678,00m2 | m2 | 3678,00 |
|  | D.05.03.05b | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 33 | D.05.03.05.b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem mieszanki w km rob.1+406–1+437; 31,00m*5,00m=155,00m2 w km rob.1+900 – 2+001; 101,00m*6,50m = 656,50m2 w km rob. 2+003 - 2+200; 197,00m*5,00m = 985,00m2 w km rob. 2+330 - 2+390; 60,00m*5,50m = 330,00m2 w km rob. 2+390 - 2+470; 80,00m*3,00m = 240,00m2 w km rob. 2+470 - 2+600; 130,00m*5,50m = 715,00m2 w km rob. 2+630 - 2+822; 192,00m*5,50m = 1056,00m2 w km rob. 2+824 - 3+245; 421,00m*5,50m = 2315,50m2 Razem: 6453,00m2*0,03m*2,40 = 464,62t + 92,92t ( dodatek 20 % na lokalne nierówności) = 557,54 t | t | 557,54 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.04.01/ 04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 34 | D.04.04.01/ 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm w km. rob. 1+406 - 1+437 31,00m*1,00m*2str. = 62,00m2 w km. rob. 1+932 - 2+001 69,00m*0,50m = 34,50m2 w km. rob. 2+001 - 2+003 (przy przepuście) 2,00m*6,65m = 13,30m2 w km. rob. 2+003 - 2+200 197,00m*1,00m = 197,00m2 w km. rob. 2+200 - 2+330 130,00m*6,20m = 806,00m2 w km. rob. 2+330 - 2+390 60,00m*0,50m = 30,00m2 w km. rob. 2+390 - 2+470 80,00m*3,00m = 240,00m2 w km. rob. 2+470 - 2+600 130,00m*0,50m = 65,00m2 w km. rob. 2+624 - 2+630 (przy przepuście) 6,00m*6,00m = 36,00m2 w km. rob. 2+630 - 2+822 192,00m*0,50m = 96,00m2 w km rob. 2+822 - 2+824 (przy przepuście) 2,00m*6,00m = 12,00m2 w km. rob. 2+824 - 3+245 421,00m*0,50m = 210,50m2 rozjazdy: 100,00m2+50,00m2+25,00m2+100,00m2+60,00m2 = 335,00m2 Zatoka przy przystanku PKS w km rob. 1+900 98,00m2 | m2 | 2235,30 |
|  | D.04.04.01/ 04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 35 | D.04.04.01/ 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm w km. rob. 1+406 - 1+437 31,00m*1,00m*2str. = 62,00m2 w km. rob. 1+932 - 2+001 69,00m*0,50m = 34,50m2 w km. rob. 2+001 - 2+003 (przy przepuście) 2,00m*6,65m = 13,30m2 w km. rob. 2+003 - 2+200 197,00m*1,00m = 197,00m2 w km. rob. 2+200 - 2+330 130,00m*6,20m = 806,00m2 w km. rob. 2+330 - 2+390 60,00m*0,50m = 30,00m2 w km. rob. 2+390 - 2+470 80,00m*3,00m = 240,00m2 w km. rob. 2+470 - 2+600 130,00m*0,50m = 65,00m2 w km. rob. 2+624 - 2+630 (przy przepuście) 6,00m*6,00m = 36,00m2 w km. rob. 2+630 - 2+822 192,00m*0,50m = 96,00m2 w km rob. 2+822 - 2+824 (przy przepuście) 2,00m*6,00m = 12,00m2 w km. rob. 2+824 - 3+245 421,00m*0,50m = 210,50m2 rozjazdy: 100,00m2+50,00m2+25,00m2+100,00m2+60,00m2 = 335,00m2 Zatoka przy przystanku PKS w km rob. 1+900 98,00m2 | m2 | 2235,30 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm na ruch KR1 |  |  |
| 36 | D.05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) wraz z transportem mieszanki w km. rob. 1+406 - 1+437 31,00m*0,95m*2str. = 58,90m2 w km. rob. 1+932 - 2+001 69,00m*0,50m = 34,50m2 w km. rob. 2+001 - 2+003 (przy przepuście) 2,00m*6,65m = 13,30m2 w km. rob. 2+003 - 2+200 197,00m*1,00m = 197,00m2 w km. rob. 2+200 - 2+330 130,00m*6,20m = 806,00m2 w km. rob. 2+330 - 2+390 60,00m*0,50m = 30,00m2 w km. rob. 2+390 - 2+470 80,00m*3,00m = 240,00m2 w km. rob. 2+470 - 2+600 130,00m*0,50m = 65,00m2 w km. rob. 2+624 - 2+630 (przy przepuście) 6,00m*6,00m = 36,00m2 w km. rob. 2+630 - 2+822 192,00m*0,50m = 96,00m2 w km rob. 2+822 - 2+824 (przy przepuście) 2,00m*6,00m = 12,00m2 w km. rob. 2+824 - 3+245 421,00m*0,50m = 210,50m2 rozjazdy: 100,00m2+50,00m2+25,00m2+100,00m2+60,00m2 = 335,00m2 | m2 | 2134,20 |
|  | D.05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1 |  |  |
| 37 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem mieszanki 1+406 - 1+437; 31,00m*6,00m = 186,00m2 (zmiana szerokości naw.) 1+437 - 1+915; 478,00m*7,00m = 3346,00m2 1+915 - 1+945; 30,00m*6,50m = 195,00m2 1+945 - 3+245; 1300,00*6,00m = 7800,00m2 rozjazdy: 100,00m2+50,00m2+25,00m2+100,00m2+60,00m2 = 335,00m2 | m2 | 11862,0 |
|  | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej. |  |  |
| 38 | D.05.03.11 | Nawiązanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitum. na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km | m | 129,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 39 | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm zagęszczanej mechanicznie 1+406 - 3+245 str. L; 1839,00m - 265,00m (wjazdy) - 33,00m (przystanek PKS 1+900) = 1541,00m*1,50m=2311,50m2 zjazdy: 116,00m2 , rozjazdy: 40,00m2 | m2 | 2467,50 |
|  | D.06.01.01 | Umocnienie skarp |  |  |
| 40 | D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III wg. tabeli objetości robót ziemnych: 889,22m2+1344,79m2 = 2234,01m2 | m2 | 2234,01 |
|  | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE |  |  |
|  | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 41 | D.05.03.05 | Pionowe znaki drogowe – ustawienie słupków z rur stalowych | szt | 19,00 |
|  | D.07.02.11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych |  |  |
| 42 | D.07.02.11 | Pionowe znaki drogowe – zamocowanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu | szt | 21,00 |
|  | D.07.02.25 | Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach |  |  |
| 43 | D.07.02.25 | Znaki hektometrowe – ustawienie słupków hektometrowych jako zabezpieczenie przy przepustach i łukach | szt. | 8,00 |
|  | D.07.02.25 | Znaki dodatkowe |  |  |
| 44 | D.07.02.25 | Ustawienie słupka U-7 | szt. | 1,00 |
|  | D.07.05.01 | Bariery olsztyńskie |  |  |
| 45 | D.07.05.01 | Ustawienie barier rurowych typ "O" - olsztyński 2,50m*6szt. = 15,00m | szt. | 6,00 |
|  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe. |  |  |
| 46 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą z oporem z betonu B-10 1+406 - 1+856 str. P = 450,00 m 1+856 - 3+245 str. P = 1389,00 m | m | 1 839,00 |
|  | D.08.02.02 | Chodniki z kostek brukowych betonowych. |  |  |
| 47 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (nowe) str. P 1+406 - 1+858 = 452,00m - 44,00m (wjazdy) = 408,00m*1,50m = 612,00m2 str. P 1+858 - 3+245 = 1387,00m - 290,00m (wjazdy) = 1097,00m*1,50m = 1645,50m2 | m2 | 2 257,50 |
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe. |  |  |
| 48 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem w miejscach gdzie brak jest ogrodzeń oraz jako zabezpieczenie wjazdów 1+405 - 1+858 = 453,00 m 1+858 – 2+245 = 1387,00 m zabezpieczenia początku chodnika : 2,00 m zabezpieczenie wjazdów str. P 130,00 m + 564,00 m str. L przystanek PKS 36,00m = 730,00m | m | 2 572,00 |
|  | D.08.02.02 | Wjazdy i wyjazdy z bram. |  |  |
| 49 | D.08.02.02 | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar i km.(patrz wykaz zjazdów) 1097,00m2 zatoka przy przystanku PKS w km rob. 1+900 98,00m2 przy przystanku PKS w km rob. 2+595 25,00m2 ściek z kostki brukowej betonowej na wjazdach str. L 54szt. *5,00m*0,50m = 135,00m2 | m2 | 1 355,00 |
| 50 | D.08.02.02 | Podbudowa z kruszyw naturalnych z dod. 35% łamanego gr. 15 cm | m2 | 1 220,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i  przebudową

infrastruktury technicznej w km rob. 1+406 - 3+245

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. |  |  |
| 51 | D.08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonać na załamaniach niwelety jako spust wody do rowów w km rob. 1+406 - 1+850 str. L; 444,00m - 270,00m (wjazdy) = 174,00m | m | 174,00 |
| 52 | D.08.05.01 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą km. i obmiar j.w. 174,00m*0.60m=104,40m2 | m2 | 104,40 |
|  | D.10.00.00 | Inne roboty |  |  |
|  |  | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej |  |  |
| 53 | D.10.00.00 | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 9,00 |
|  |  | Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg. |  |  |
| 54 |  | Przestawienie hydrantów pod ogrodzenia | szt. | 2,00 |
|  | D.10.01.05 | Przebudowa linii. |  |  |
| 55 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych | szt. | 61,00 |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |
| 56 |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-01-10 |