PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1765B, odcinek w miejscowości Nurzec-Stacja i poza nią

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 90,00 + 495,00 + 125,00 = 710,00 m rozjazd w kierunku m. Radziwiłłówka : 5,00 + 10,00 = 15,00 m przyjęto : 725,00 m x 1,00 m x 2 str. = 1 450,00 m2 | [m2] | 1 450,00 |
| D-04.03.01 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 90,00 x 6,50 = 585,00 m2 ; 495,00 x 5,40 = 2 673,00 m2; 125,00 x 5,40 = 675,00 m2 rozjazd do m. Radziwiłłówka : ( 5,00 m + 10,00 m ) x 6,00 m = 15,00 x 6,00 m = 90,00 m2 razem : 3 933,00 m2 + 90,00 m2 = 4 023,00 m2 | [m2] | 4 023,00 |
| D-05.00.00 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej na odc. dł. 495,00 m oraz 125,00 m - przyjęto szacunkowo 10,00 t na lokalne uzupełnienie ubytków w nawierzchni na odc. dł. 90,00 m przyjęto średnio grubość wyrównania : 3 cm 585,00 m2 x 0,03 m x 2,45 t/m3 = 43,00 t | [t] | 43,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 90,00 x 6,50 = 585,00 m2 | [m2] | 585,00 |
| 5. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 495,00 x 5,40 = 2 673,00 m2; 125,00 x 5,40 = 675,00 m2 rozjazd do m. Radziwiłłówka : ( 5,00 m + 10,00 m ) x 6,00 m = 15,00 x 6,00 m = 90,00 m2 razem : 3 438,00 m2 | [m2] | 3 438,00 |
|  | INNE ROBOTY |
| D.03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych |
| 6. | D.03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. kratka ściekowa - 1 szt. , studnie rewizyjne - 2 szt. | [szt.] | 3 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-09-10 |