PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1721B odcinek od drogi nr 1709B - Zalesie

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 470,00 m x 5,00 m = 2 350,00 m2 150,00 m x 1,00 m x 2 str. = 300,00 m2 | [m2] | 2 650,00 |
| D-04.03.01 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 470,00 m x 5,00 m = 2 350,00 m2 150,00 m x 4,50 m + 50,00 m x 0,50 m ( poszerzenie na łuku ) = = 675,00 m2 + 25,00 m2 = 700,00 m2 razem : 3 050,00 m2 | [m2] | 3 050,00 |
| D-05.03.05 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej na odcinku dł. 470,00 m przyjęto szacunkowo : 30,00 t masy mineralno – asfaltowej na uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni | [t] | 30,00 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 470,00 m x 5,00 m = 2 350,00 m2 150,00 m x 4,50 m + 50,00 m x 0,50 m ( poszerzenie na łuku ) = = 675,00 m2 + 25,00 m2 = 700,00 m2 Razem : 3 050,00 m2 | [m2] | 3 050,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-09-10 |