Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

Ul. 11-go Listopada 253

17-300 Siemiatycze

1

OPRACOWANIE TECHNICZNE:

- Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych w km rob. 0+000 – 0+900,86.

INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SIEMIATYCZACH

Autor opracowania:      Jan Samojluk

czerwiec 2015r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

Ul. 11-go Listopada 253

17-300 Siemiatycze

2

OPRACOWANIE TECHNICZNE:

- Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych w km rob. 0+000 – 0+900,86.

INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SIEMIATYCZACH

Autor opracowania:      Jan Samojluk

czerwiec 2015r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa opracowania                                                                  1

- Zawartość opracowania                                                                           2

- Część opisowa                                                                                         3

3.1 Opis techniczny                                                                                   4-5

3.2 Wykaz robót na zjazdach                                                                        6

3.3 Tabela wyrównań  istniejącej naw. żwirowej                                      7-8

3.4 Tabela poszerzeń  istniejącej naw. żwirowej                                     9-10

3.5 Mapa orientacyjna                                                                                  11

4. Część rysunkowa                                                                                      12

4.1 Projekt zagospodarowania terenu                               rys.1                    13

4.2 Profil podłużny                                                           rys.2                    14

4.3 Przekroje normalne                                                     rys.3                    15

4.4 Tabela robót ziemnych                                                                       15-16

4.5 Przekroje poprzeczne                                                  rys.4               16-20

4.6 Zjazd gospodarczy                                                      rys.5                     21

CZĘŚĆ OPISOWA

3. Część opisowa                                                                                         3

3.1 Opis techniczny                                                                                  4-5

3.2 Wykaz robót na zjazdach                                                                       6

3.3 Tabela wyrównań  istniejącej naw. żwirowej                                     7-8

3.4 Tabela poszerzeń  istniejącej naw. żwirowej                                    9-10

3.5 Mapa orientacyjna                                                                                 11

OPIS TECHNICZNY

1.   PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest : Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych.

Planowana przebudowa w km roboczym 0+000 – 0+900,86 zlokalizowana jest na działkach            o numerach geodezyjnych 161 i 161/1 w obrębie Zabłocie, gmina Nurzec – Stacja. W/w działki są własnością Powiatu Siemiatyckiego i znajdują się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

Niniejsze opracowanie wraz przedmiarem robót oraz szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia przetargu na zamówienie publiczne.

2.   STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek objęty przebudową przebiega przez tereny wykorzystywane rolniczo oraz przez tereny zalesione.

Istniejąca droga powiatowa nr 1716B klasy L posiada nawierzchnię żwirową o przekroju trasowym jednojezdniowym o szerokości jezdni 5,00 m. Szerokość pasa drogowego na odcinku objętym przebudową wynosi 18,00 – 20,00 m.

Roboty w ramach przebudowy odcinka drogi będą prowadzone w granicach pasa drogowego i nie będą naruszać własności właścicieli przyległych działek .

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

W chwili obecnej nawierzchnia żwirowa jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami bez właściwego profilu podłużnego i poprzecznego co utrudnia odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów przydrożnych, które są również w złym stanie technicznym ( zakrzaczone oraz zamulone ) przez co zakłócone jest prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z korpusu drogi.

Na odcinku planowanej przebudowy nie występuje kolidujące uzbrojenie techniczne.

W km 0+344,75 zlokalizowany jest przepust z rur betonowych 2 ø 90 cm długości 11,00 m,           w którym skrajne rury są załamane/uszkodzone.

W km 0+670,00 zlokalizowany jest przepust z rur betonowych 2 ø 80 cm długości 6,20 m,

w którym skrajne rury są załamane/uszkodzone.

3.   STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej 1716B przewiduje się wykonanie następujących robót :

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu  KR-1 grubości 4 cm,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, AC 11 W 50/70 dla kategorii ruchu  KR-1 grubości 4 cm,

- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości zmiennej,

- wykonanie podbudowy na poszerzeniu istniejącej jezdni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm i szerokości 50 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm,

- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego z domieszką 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm,

- remont rur pod zjazdami ( wymiana załamanych rur na nowe o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej oraz umocnieniem wlotów i wylotów brukowcem),

- remont istniejących przepustów w km 0+344,75 oraz 0+670,00 (wymiana załamanych/uszkodzonych rur w przepustach  2 ø 90 cm oraz 2 ø 80 cm wraz z wykonaniem umocnienia wykonaniem wlotów i wylotów w postaci ścianek czołowych z betonu),

- odkrzaczenie i odmulenie rowów przydrożnych (bez naruszania istniejącego dna depresji).

Przekroje normalne :

- szerokość jezdni 5,00 m, spadek poprzeczny daszkowy 2 % w kierunku krawędzi jezdni,

- szerokość poboczy żwirowych 1,50 m, spadek poprzeczny 6 % w kierunku rowów przydrożnych.

- OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Jako reperu roboczego użyto wysokości naw. bitumicznej osi jezdni P.T km rob. 0+000

H – 162,50 m

Wykaz robót na zjazdach

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Żerczyce – Zabłocie wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych

| Lp | Kilometraż | Wymiary zjazdu [ m x m ] | Powierzchnia zjazdu [ m2 ] | Rodzaj i grubość nawierzchni | Rury ø 40 cm [ m ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0+138,30, str. P | 5,00 x 6,00 | 45,48 | nawierzchnia bitumiczna 4 cm + 4 cm | 12,50 | zjazd na drogę |
|  |  |  | podbudowa : 48,48 |  |  |  |
| 2. | 0+330, str. P | 4,00 x 5,00 | 26,88 | kruszywo naturalne z domieszką 30 % kruszywa łamanego , gr. 30 cm | 10,00 | zjazd na działkę |
| 3. | 0+403, str. P | 4,00 x 6,50 | 32,88 | kruszywo naturalne z domieszką 30 % kruszywa łamanego , gr. 30 cm | 8,00 | zjazd na działkę |
| 4. | 0+463,50, str. L | 4,00 x 6,00 | 30,88 | kruszywo naturalne z domieszką 30 % kruszywa łamanego , gr. 30 cm | 7,50 | zjazd na działkę |
| 5. | 0+478,30, str. P | 5,00 x 6,50 | 47,98 | nawierzchnia bitumiczna 4 cm + 4 cm | - - - - - - - - - - | zjazd na drogę |
|  |  |  | podbudowa : 51,00 |  |  |  |
| 6. | 0+553,60, str. P | 4,00 x 5,00 | 26,88 | kruszywo naturalne z domieszką 30 % kruszywa łamanego , gr. 30 cm | 9,50 | zjazd na działkę |
| 7. | 0+590, str. L | 4,00 x 8,00 | 38,88 | kruszywo naturalne z domieszką 30 % kruszywa łamanego , gr. 30 cm | 7,50 | zjazd na działkę |
| 8. | 0+687,59, str. P | 5,00 x 5,00 | 40,48 | nawierzchnia bitumiczna 4 cm + 4 cm | 12,00 | zjazd na drogę |
|  |  |  | podbudowa : 43,48 |  |  |  |
| 9. | 0+694,80, str. L | 5,00 x 8,50 | 58,00 | nawierzchnia bitumiczna 4 cm + 4 cm | 10,00 | zjazd na drogę |
|  |  |  | podbudowa : 62,00 |  |  |  |
| Ogółem : | żwir : 156,40 |  | 77,00 |  |
|  | bitum : 191,94 |  |  |  |
|  | podbudowa : 204,96 |  |  |  |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

4. Część rysunkowa                                                                                      12

4.1 Projekt zagospodarowania terenu                             rys.1                      13

4.2 Profil podłużny                                                         rys.2                      14

4.3 Przekroje normalne                                                   rys.3                      15

4.4 Tabela robót ziemnych                                                                      15-16

4.5 Przekroje poprzeczne                                                rys.4                 16-20

4.6 Zjazd gospodarczy                                                    rys.5                       21