PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B,

na terenie Gminy Dziadkowice

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 – 0+900 | km | 0,900 |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |
| 2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania załącznik nr 2 : 2 324,30 m2 | m2 | 2 324,30 |
|  | D.01.03.02 | Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |  |  |
| 3. | D.01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm z wywiezieniem urobku przyjęto szacunkowo : 120,00 m2 | m2 | 120,00 |
|  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-V |  |  |
| 4. | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie gr. kat. III – zużycie na miejscu , wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 204,06 |
| 5. | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 805,10 |
|  | D.02.03.01 | Nasypy z gruntów kat. I-IV |  |  |
| 6. | D.02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 955,14 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 20 cm |  |  |
| 7. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mech. gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI koryto poszerzenia - 1 020,30 m2 zjazdy i rozjazdy bitumiczne : 105,00 m | m2 | 1 125,30 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 8. | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm koryto poszerzenia - 1 020,30 m2 zjazdy i rozjazdy bitumiczne : 105,00 m2 | m2 | 1 125,30 |
|  | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 9. | D.04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem 35 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - wg tabeli wyrównania podbudowy | m3 | 777,80 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm |  |  |
| 10. | D.05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W dla KR – 2 o grubości 4 cm ( warstwa wiążąca ) wraz z transportem mieszanki km rob. 0+000 – 0+900 , 900,00 m x 5,60 m = 5 040,00 m2 rozjazd na początku trasy : 139,32 m2 zjazdy : 90,90 m2 Razem : 5 270,22 m2 | m2 | 5 270,22 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B,

na terenie Gminy Dziadkowice

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm |  |  |
| 11. | D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S dla KR – 2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem mieszanki wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w km rob. 0+000 – 0+900 900,00 m x 5,50 m = 4 950,00 m2 rozjazd na początku trasy : 139,32 m2 zjazdy : 88,81 m2 Razem : 5 178,13 m2 | m2 | 5 178,13 |
|  | D.05.01.00 | Nawierzchnia żwirowa |  |  |
| 12. | D.05.01.00 | Wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 30 cm | m2 | 103,00 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 13. | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w km rob. 0+000 – 0+900 (900,00 m – 54,00 m szer. zjazdów) x 1,25 m x 2 str. = 2 115,00 m2, zjazdy : 1,00 m x 45,25 m dł. zjazdów x 2 str. = 90,50 m2 Razem : 2 205,50 m2 | m2 | 2 205,50 |
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 14. | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - rury HDPE SN 8 o średnicy 40 cm wraz z późniejszym zasypaniem | m | 30,00 |
| 15. | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 30cm fi 40 cm : 30,00 m x 0,50 m x 0,30 m = 4,50 m2 | m3 | 4,50 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu |  |  |
| 16. | D.03.01.01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego ( polnego ) o wys. 16-20 cm na zaprawie cementowej. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów z obramowaniem opornikami betonowymi przy zjazdach: 30,00 m2 na przepuście w km 0+698 : 20,00 m2 | m2 | 50,00 |
|  | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów |  |  |
| 17. | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu 20 cm km 0+145 – 0+300 str. P 155,00 m km 0+875 – 0+900 str. P 25,00 m | m | 180,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |
| 18. |  | Inwentaryzacja powykonawcza ( 4 egz. ) | kpl | 1,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2016-09-22 |