Cz. I : Zadanie A

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
|  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,321 km + 0,098 km = 0,419 km | km | 0,419 |
|  | D-01.02.00 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) o grubości warstwy do 10 cm na odkład 45,00 m x 2,20 m ( średnio ) = 99,00 m2 99,00 m2 x 0,10 m = 9,90 m3 | m3 | 9,90 |
| D-01.02.01 | Karczowanie drzew |
| 3. | D-01.02.01 | Karczowanie pni o różnej średnicy ( średnio 35 – 40 cm ) w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją 16 szt. + 1 szt. = 17 szt. | szt. | 17 |
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |
| 4. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 123,00 m +25,00 m + 5,00 m + 5,00 m + 99,00 m = 257,00 m | m | 257,00 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki. 39,00 m x 1,40 m + 10,40 m2 (łuk ) = 65,00 m2 | m2 | 65,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych betonowych 6 x 20 cm wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki. | m | 42,00 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm . 5,00 m x 1,50 m = 7,50 m2 | m2 | 7,50 |
|  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne |  |  |
| 8. | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne koparkami podsiębiernymi w gr. kat. III z wbudowaniem na miejscu | m3 | 10,13 |
| 9. | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – II z transportem na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 11,04 |
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
|  | D-03.02.01 | Regulacja elementów urządzeń podziemnych |  |  |
| 10. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych – nadbudowa betonem wraz z oczyszczeniem kratek ściekowych i przykanalików 13 szt. + 12 szt. = 25 szt. | szt. | 25 |
| 11. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – nadbudowa betonem - studnie rewizyjne na kanale deszczowym : 6 szt + 3 szt. = 9 szt. | szt | 9 |
| 12. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – nadbudowa betonem - studnie rewizyjne na kanale sanitarnym typ „ Wavin ” 2 szt . + 2 szt. = 4 szt. | szt | 4 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. II - VI |  |  |
| 13. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mech. gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI rozbiórka nawierzchni przy wpustach ulicznych: 12 szt. x 1,00 m2 = 12,00 m2 wzdłuż rozbiórki krawężnika ( szacunkowo w przypadku uszkodzenia nawierzchni podczas rozbiórki ) :98,00 m x 0,30 m = 29,40 m2 ( wyokrąglenie łuków skrzyżowania ) : 8,00 m2 łuk do parkingu przy zatoce postojowej przy sklepie : 5,00 m2 | m2 | 54,4 |
| 14. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mech. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI koryto pod nawierzchnię chodnika 87,00 m x 2,00 m = 174,00 m2 | m2 | 174,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 15. | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 54,,40 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 16. | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 | 54,40 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 17. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej 121,31 m3 – 2 390,20 m2 x 0,04 m=121,31 m3 – 95,61 m3=25,70 m3 25,70 m3 x 2,45 t/m3 = 62,97 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 62,97 t = 6,30 t przyjęto wyrównanie gr. 4 cm istniejącej podbudowy zatoki postojowej naprzeciwko sklepu : 0,50 x ( 28,00 m + 25,00 m ) x 5,00 m = 132,50 m2 132,50 m2 x 0,04 m x 2,45 t/m3 = 5,30 m3 x 2,45 t/m3 = 12,99 t Razem : 82,26 t Odc. II : 98,00 m x 7,00 m x 0,04 m ( średnio ) = 27,44 m3 27,44 m3 x 2,45 t/m3 = 67,23 t dodatek 25 % na wyrównanie nierówności międzyprzekrojowych 0,25 x 67,23 m3 = 16,81 t Razem : 84,04 t Łącznie : 82,26 t + 84,26 t = 166,52 t | t | 166,52 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 18. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16 W dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej Odc. II rozbiórka nawierzchni przy wpustach ulicznych: 12 szt. x 1,00 m2 = 12,00 m2 wzdłuż rozbiórki krawężnika ( szacunkowo w przypadku uszkodzenia nawierzchni podczas rozbiórki ) :98,00 m x 0,30 m = 29,40 m2 ( wyokrąglenie łuków skrzyżowania ) : 8,00 m2 łuk do parkingu przy zatoce postojowej przy sklepie : 5,00 m2 Łącznie : 54,40 m2 | m2 | 54,40 |
| 19. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 2 390,20 m2 + 80,00 m x 4,50 m ( zatoka postojowa przed UG Grodzisk ) + 132,50 m2 ( zatoka postojowa naprzeciwko sklepu ) = 2 882,70 m2 Odc. II : 98,00 m x 7,00 m + 54,00 m2 ( rozjazd z drogą gminną ) + 8,00 m2 ( wyokrąglenie łuków ) + 5,00 m x 7,00 m ( nawiązanie do istniejącej nawierzchni – początek trasy ) = 783,00 m2 Łącznie : 3 665,70 m2 | m2 | 3 665,70 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie |
| 20. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 2 - 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego przyjęto : 1 158,75 m2 ; 5 % dodatek na frezowanie nierówności międzyprzekrojowych : 0,05 x 1 158,75 m2 = 57,94 m2 ; Razem: 1 216,69 m2 Odc. II : frezowanie nawierzchni w miejscach zawyżonych oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną: 200,00 m2 Łącznie : 1 216,69 m2 + 200,00 m2 = 1 416,69 m2 | m2 | 1 416,69 |
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |
| 21. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – ustawienie słupków r rur stalowych – wg projektu organizacji ruchu | szt. | 5 |
| 22. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 – wg projektu organizacji ruchu | szt. | 5 |
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |
| 23. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą białą chlorokauczukową z elementami odblaskowymi linia P-10 ( przejście dla pieszych ) - 2szt. x 14,00 m2 = 28,00 m2 linia P-18 - 10,80 m2 P-24 ( stanowisko pojazdu osoby niepełnosprawnej ) - 0,76 m2 niebieskie tło dla znaku P-24 - 16,20 m2 Odc. II : linia P-10 ( przejście dla pieszych ) - 1 szt. 14,00 m2 1 szt. 12,00 m2 Łącznie : 81,76 m2 | m2 | 81,76 |
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |
| D-08.01.01 | Krawężniki betonowe |
| 24. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 Odc. I :158,00 m , Odc. II : 98,50 m Łącznie : 256,50 m | m | 256,50 |
| D-08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej |
| 25. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 87,00 m x 2,00 m = 174,00 m2 | m2 | 174,00 |
| 26. | D-08.02.02 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm - warstwa dolna. 87,00 m x 2,00 m = 174,00 m2 | m2 | 174,00 |
| 27. | D-08.02.02 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm - warstwa górna. 87,00 m x 2,00 m = 174,00 m2 | m2 | 174,00 |
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |
| 28. | D-8.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 90,00 |
|  | INNE ROBOTY |
| 29. |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 4 egz. | kpl. | 1 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2017-03-10 |