KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa 62 - Minczewo, etap II w km 1+263,00 – 1+873;                           łącznie z przebudową przepustu drogowego

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | KOSZTY KWALIFIKOWALNE |
|  |  |  | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |
| 1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe - odc. w km 1+263,00 – 1+873 | km | 0,610 |  |  |
| Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |
|  |  |  | D.01.00.00. Odhumusowanie |
| 2 | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Zdjęcie humusu śr. Gr. 15cm. Ilość humusu wg tabeli humusowania. Częściowo humus do wykorzystania w celu obłożenia skarpy nasypów i rowów (wewnętrzna skarpa rowów). Nadmiar humus do zagospodarowania przez Wykonawcę. 5 858,90 m2 + ok. 100,0 m2 ( na zjazdach – przyjęto szacunkowo ) | m2 | 5 338,52 |  |  |
| Razem dział: D.01.00.00. Odhumusowanie |  |
|  |  |  | D.02.00.00. Roboty ziemne |
| 3 | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-10 | Wykopy. Pozycja obejmuje wykopy związane z poszerzaniem korony drogi, z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wykopy rowów. Ilość wg tabeli robót ziemnych w PW. | m3 | 461,31 |  |  |
| 4 | D.02.03.01 | KNNR 1 0407-03 | Nasypy - grunt z wykopów. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97.Grunt pozyskany z wykopów gruntu rodzimego należy zastosować do uzupełnienia korpusu drogowego poza proj. konstrukcją jezdni drogi. Ilość wg tabeli robót ziemnych w PW. | m3 | 450,91 |  |  |
| 5 | D.02.03.01 | KNR 2-11 1103-03 | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 1 020,44 |  |  |
| 6 | D.02.03.01 | KNNR 1 0402-02 | Nasypy - grunt przepuszczalny z dowozu. Potrzebną Ilość gruntu z dowozu wg tabeli robót ziemnych w PW. Grunt z dowozu wykorzystać do wykonania nasypów pod konstrukcją jezdni (wg przekrojów poprzecznych). Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. | m3 | 1 020,44 |  |  |
| Razem dział: D.02.00.00. Roboty ziemne |  |
|  |  |  | D.05.00.00. Konstrukcja zjazdów asfaltowych |
| 7 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 274,08 |  |  |
| 8 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa zasadnicza na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach. Podbudowa zasadnicza z kr. łamanego fr. 0/31,50 mm śr. gr. 30 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00. | m2 | 274,08 |  |  |
| 9 | D.05.03.05b | KNNR 6 0308-02 | W-wa wiążąca zjazdów bitumicznych i skrzyżowań. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1: | m2 | 254,68 |  |  |
| 10 | D.05.03.05a | KNNR 6 0309-02 | W-wa ścieralna zjazdów bitumicznych i skrzyżowań. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/8 mm, AC 8S D50/70; wg. PN-EN 13108-1: | m2 | 242,55 |  |  |
| Razem dział: D.05.00.00. Konstrukcja zjazdów asfaltowych |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa 62 - Minczewo, etap II w km 1+263,00 – 1+873;                           łącznie z przebudową przepustu drogowego

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | D.05.00.00. Konstrukcja jezdni asfaltowej |
| 11 | D.05.03.11c | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie istniejącej naw. Bitumicznej gr. Śr. 4cm na połączeniu istniejącej i projektowanej nawierzchni przyjęto szacunkowo – frezowanie na zjeździe z odcinka 2017 r. | m2 | 100,00 |  |  |
| 12 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 50,00 |  |  |
| 13 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-02 | Poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej. Proj. w-wa mrozoochronna z Pospółka stabilizowana cementem gr. 25 cm; R28=2,5 MPa 50,0m2 x 0,20m = 10,00 m3 - nad przepustem pod dr. Powiatową | m2 | 50.00 |  |  |
| 14 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa zasadnicza jezdni drogi powiatowej. Podbudowa zasadnicza z m. kruszywa łamanego fr.0/31,50mm zag. mech. śr. gr. 30 cm + dodatek związany z wyrównaniem (wg przekrojów poprzecznych) , Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010 km 1+263 -1+873 = 610,00 m x 6,55 m = 3 995,50 m2 - jezdnia główna | m2 | 3 995,50 |  |  |
| 15 | D.05.03.05b | KNNR 6 0308-02 | W-wa wiążąca jezdni drogi powiatowej. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1: km 1+263 -1+848 = 610,00 m x 6,10 m = 3 721,00 m2 - jezdnia główna | m2 | 3 721,00 |  |  |
| 16 | D.05.03.05a | KNNR 6 0309-02 | W-wa ścieralna jezdni drogi powiatowej. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/8 mm, AC 8S D50/70; wg. PN-EN 13108-1: km 1+263 – 1+793 = 610,00 m x 6,0 m = 3 660,00 m2 - jezdnia główna | m2 | 3 660,00 |  |  |
| Razem dział: D.05.00.00. Konstrukcja jezdni asfaltowej |  |
|  |  |  | D.06.00.00. Przepust nr 1 w km 1+642,00 z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 173x234cm typ HCPA-23, L = 16,0 m. /Pozycję należy wycenić korzystając z rysunków zawartych w PW/ |
| 17 | D.06.02.01a. | KNNR 6 0802-08 | Rozbiórka istn. podbudowy z brukowca. Konstrukcji jezdni nad przepustem (naw. brukowcowa przykryta bet. Asfaltowym gr. 9-13cm łączna gr. Ok. 30cm ) 10,0 m x 5,50 m = 55,0m2 - przepust pod korona drogi 34,0 m2 - przepust pod włączeniem drogi gminnej | m2 | 89.00 |  |  |
| 18 | D.06.02.01a. | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.9-13 cm mechanicznie. Rozbiórka istn. podbudowy z brukowca. Konstrukcji jezdni nad przepustem (naw. brukowcowa przykryta bet. Asfaltowym gr. 9-13cm łączna gr. Ok. 30cm ) 10,0 m x 5,50 m = 55,0m2 - przepust pod korona drogi 34,0 m2 - przepust pod włączeniem drogi gminnej | m2 | 89.00 |  |  |
| 19 | D.06.02.01a. | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie ist. przepustu wraz ze ściankami czołowymi w km 1+642,00. Przepust z kręgów betonowych 2 x fi. 100 cm, L=9,85 m. Ścianki czołowe betonowe 2 szt. o wym.: 2,30mx1,80mx0,20m. | m | 9.85 |  |  |
| 20 | D.06.02.01a. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie. Ścianki czołowe betonowe 2 szt. o wym.: 2,30mx1,80mx0,20m. | m3 | 1.66 |  |  |
| 21 | D.06.02.01a. | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 | 44.73 |  |  |
| 22 | D.06.02.01a. | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. do 1 km | m3 | 44.73 |  |  |
| 23 | D.06.02.01a. | KNR 4-04 1103-05 | Dodatek za transport - gruz do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 44.73 |  |  |
| 24 | D.06.02.01a. | KNNR 1 0202-08 | Wykopy związane z wykonaniem przepustów nr 1. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 165.20 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa 62 - Minczewo, etap II w km 1+263,00 - 1+873;                       łącznie z przebudową przepustu drogowego

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | D.06.02.01a. | KNNR 1 0202-02 | Wykop pod ławę. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 23.94 |  |  |
| 26 | D.06.02.01a. | KNR 2-31 0605-01 | Wykonanie ławy z kr. Łamanego fr. 0/31,50mm gr.45cm | m3 | 23.94 |  |  |
| 27 | D.06.02.01a. | KNNR 6 0605-01 | Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej gr. 5cm | m3 | 2.40 |  |  |
| 28 | D.06.02.01a. | KNR 2-33 0607-04 | Przepust nr 1 w km 1+642,00 z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 173x234cm typ HCPA-23, L = 16,0 m. | szt. | 1.00 |  |  |
| 29 | D.06.02.01a. | KNR 2-11 1103-03 | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 160.96 |  |  |
| 30 | D.06.02.01a. | KNNR 1 0214-02 | Nasypy związane z wykonaniem przepustów nr 1. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. | m3 | 160.96 |  |  |
| 31 | D.06.02.01a. | KNR-W 2-01 0507-03 | Profilowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu IV przy robotach wodno-melioracyjnych | m2 | 64.00 |  |  |
| 32 | D.06.02.01a. | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe na skarpach i dnie rowów. Suchy beton C15/20 | m3 | 6.40 |  |  |
| 33 | D.06.02.01a. | KNR 2-01 0512-04 | Umocnienie czoła przepustu oraz skarp i dna cieku kamiennym polnym fr.80-200mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości 2,40m | m2 | 64.00 |  |  |
| Razem dział: D.06.00.00. Przepust nr 1 w km 1+642,00 z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 173x234cm typ HCPA-23, L = 16,0 m. /Pozycję należy wycenić korzystając z rysunków zawartych w PW/ |  |
|  |  |  | D.06.00.00. Przepusty z rur karbowanych PEHD o śr. 40 i 60 cm pod zjazdami |
| 34 | D.06.02.01. | KNNR 1 0202-02 | Wykopy związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 54,18 |  |  |
| 35 | D.06.02.01. | KNNR 1 0202-02 | Wykop pod ławę. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 15,12 |  |  |
| 36 | D.06.02.01. | KNR 2-31 0605-01 | Wykonanie proj. ława żwirowa gr. 40 cm mm, zag. mechanicznie Is=1,0 | m3 | 15,12 |  |  |
| 37 | D.06.02.01. | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty pod zjazdami przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych fi40 cm; L=9,0 m. ława żwirowa gr. 40 cm zag. mechanicznie Is=1,0 - 7szt. | m | 63.00 |  |  |
| 38 | D.02.03.01 | KNR 2-11 1103-03 | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 124,74 |  |  |
| 39 | D.06.02.01. | KNNR 1 0214-02 | Nasypy związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. | m3 | 124,74 |  |  |
| 40 | D.06.02.01. | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustów umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie płytami betonowymi ażurowymi 8x40x60cm - po 11 płyt na stronę przepustu | m2 | 18,48 |  |  |
| Razem dział: D.06.00.00. Przepusty z rur karbowanych PEHD o śr. 40 i 60 cm pod zjazdami |  |
|  |  |  | D.06.00.00. Pobocza |
| 41 | D.06.03.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża do Is = 0,95, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 462,50 |  |  |
| 42 | D.06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Pobocza gr. 10 cm z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm zag. mechanicznie do Is=0,95. Szerokość poboczy-1,25 m. | m2 | 1 462,50 |  |  |
| Razem dział: D.06.00.00. Pobocza |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa 62 - Minczewo, etap II w km 1+263,00 - 1+873                      łącznie z przebudową przepustu drogowego

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | D.07.00.00. Organizacja ruchu |
| 43 | D.07.01.01. | KNR AT-04 0204-02 | OZNAKOWANIE POZIOME (w zależności od zdolności finansowych Inwestora: grubowarstwowe z efektem akustycznym) | m2 | 121,09 |  |  |
| 44 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe – słupki U-1a i U-1b | szt. | 20.00 |  |  |
| 45 | D.07.05.01. | KNNR 6 0703-01 | Bariery energochłonne N2/W5 (SP-05/4) | m | 68.00 |  |  |
| Razem dział: D.07.00.00. Organizacja ruchu |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |